Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Одностороннее двухцветное табло для соревнований по бадминтону позволяет отображать информацию, необходимую для проведения официальных матчей согласно требованиям Федерации. Табло работает автономно от внутреннего кислотно-свинцового аккумулятора со встроенным зарядным блоком и предназначено для работы в атмосферных условиях. Коррекция показаний – со встроенных кнопок.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, шнур сети 220 В, сумка.

Табло содержит:

- 4 цифровых индикатора красного цвета размером 125*70 мм,

- 2 цифровых индикатора желтого цвета размером 100*55 мм,

- 2 индикатора «стрелка» красного цвета размером 75*65 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах повышенной яркости и увеличенного угла излучения, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Внутренний аккумулятор табло заряжается от сети переменного тока 200…250 В с помощью встроенного зарядного блока.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Запас энергии аккумулятора в табло.

При повышенной яркости светодиоды, тем не менее, очень экономичны. Кроме того, для увеличения времени работы без подзарядки и для увеличения зрительного комфорта в табло есть функция регулировки яркости. Также для экономии энергии через определенный промежуток времени, устанавливаемый в настройках (см. ниже) яркость светодиодов автоматически становится минимальной.

В табло могут быть установлены один или два аккумулятора 12 В ёмкостью 2,2 А/ч.

Приблизительное время работы табло при полностью заряженном аккумуляторе указано в таблице ниже:

| Яркость | Один аккумулятор | Два аккумулятора |
| --- | --- | --- |
| 01 (минимум) | 30 часов | 60 часов |
| 15 (максимум) | 2 часа | 4 часа |

Тем не менее, следует следить за зарядом аккумулятора и подзаряжать его по мере необходимости и перед матчем (см. ниже пункт «Зарядка аккумулятора»), пользуясь тем, что «эффекта памяти» у кислотно-свинцовых аккумуляторов нет и их можно подзаряжать в любой момент, не дожидаясь полного разряда.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-928                     1 шт.

Шнур сети 220В                   1 шт.

Сумка                            1 шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется.

# Табло БТ-928

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию ______________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

На задней стороне табло расположены:

- однострочный 16-символьный жидкокристаллический дисплей,

- п  анель с кнопкой включения питания и гнездом для шнура 220В,

- 2 зеркально расположенных панели с 4 кнопками управления на каждой. На левой панели находятся 2 светодиода – зеленый и красный.

Вид панели управления табло показан ниже:

Включение табло.

Включите табло выключателем, включение в работу индицируется зеленым светодиодом.

На табло с каждой стороны на индикаторах красного цвета появится цифра 0 (счёт), на индикаторах желтого цвета – тоже 0 (номер партии).

ЖК-дисплей при этом будет выглядеть следующим образом:

В квадратных скобках будет отображаться счёт с каждой стороны, вне скобок – партия, внутри круглых скобок – стрелка (указывающая влево, вправо или выключенная).

Ввод и коррекция номеров.

Счёт изменяется в диапазоне от 0 до 99 кнопками «» и «» чёрного цвета.

Номер партии устанавливается в диапазоне от 0 до 9 кнопкой красного цвета.

Нажатие на зеленую кнопку зажигает стрелку, повторное нажатие на нее – гасит.

Настройка параметров.

Для входа в режим настройки одновременно нажмите две кнопки зеленого цвета. При этом на дисплее появится следующая надпись:

Установите необходимый уровень яркости кнопками «» и «» чёрного цвета с ПРАВОЙ стороны, затем нажмите кнопку «» с ЛЕВОЙ стороны для перехода в следующий пункт меню. На дисплее появится следующая надпись:

Здесь можно установить интервал времени, после которого все индикаторы табло автоматически перейдут на минимальный уровень яркости. Как и в предыдущем пункте, изменять значения можно кнопками чёрного цвета с ПРАВОЙ стороны. Для выхода из режима настроек нажмите кнопку «» с ЛЕВОЙ стороны.

Зарядка аккумулятора.

Для зарядки аккумулятора нужно подключить табло к сети 220 В прилагаемым шнуром. При этом засветится красный светодиод. Табло при зарядке должно быть полностью выключено выключателем.

Внимание ! Необходимо контролировать время зарядки ! Время зарядки – не более 8 часов !

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@yandex.ru