Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений!

1. Общие сведения об изделии.

Информационное табло для баскетбола предназначено для отображения количества персональных фолов и набранных очков*, полученных игроками обеих команд. Табло БТ-30 работает совместно с системами БТ-2(у), БТ-5(у), БТ-7(у), БТ-8(у), но при этом является функционально независимым  устройством.

2. Основные технические характеристики.

Табло состоит из двух панелей индикации и пульта управления.

Каждая панель состоит из двухзначных семисегментных индикаторов размером 100*50мм красного цвета и линейных индикаторов красного и зеленого цветов, сила света одного элемента не менее 1000 мКд.

|  | Модель табло |
| --- | --- |
|  | БТ-3 | БТ-3-5 | БТ-30 | БТ-30-5 |
| Отображаемоечисло игроков в каждой команде | 12 | 5 | 12 | 5 |
| Отображение очков | Нет | Нет | Да | Да |

Табло работает от сети переменного тока 200…250В, потребляя мощность не более 300Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Пульт управления табло содержит жидкокристаллический индикатор с подсветкой и 20 клавиш*.

3. Функциональные возможности.

Конструкция табло соответствует требованиям Федерации баскетбола и  Официальным правилам баскетбола с учетом Изменений от августа 2004 г.

Система обеспечивает следующие функции:

а) сохранение всех введенных значений в энергонезависимой памяти,

б) ввод состава команд и/или номеров игроков на площадке,

в) сортировка положения игроков по номеру или позиции на площадке,

г) возможность отображения номеров хозяев/гостей на левом или правом табло по выбору,

д) быстрый сброс всех значений очков и фолов нажатием одной кнопки.

4. Дополнительные возможности.

Управлять функциями табло можно полностью с персонального компьютера, подключенного через адаптер интерфейса и оснащенного специальной программой (поставляются отдельно по заказу).

5. Комплект поставки.

Табло БТ-30у

(комплект из двух половин)       1 шт.

Пульт БТ-30у                     1 шт.

кабели управления             до 150 м

паспорт/инструкция               1 шт.

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Все кабели должны быть надежно закреплены на стене или других конструкциях!

Части табло должны включаться в сеть 220В и выключаться одновременно.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-30

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию _____________

Представитель производителя______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Преимущество новой модели табло в том, что все части системы соединяются между собой универсальным кабелем, кроме того, все введенные данные сохраняются в энергонезависимой памяти.

- Включите табло в сеть 220В. На табло появятся данные, введенные ранее в энергонезависимую память.

Нажмите клавишу Состав команд и откорректируйте цифровыми клавишами номера игроков хозяев (клавиша Хозяева) и гостей (клавиша Гости)в соответствии с их позициями в протоколе. Передвижение курсора по позициям – клавишами стрелок. Если игрок выбыл, для очистки его номера нажмите клавишу Сброс.

Пульт автоматически блокирует повторный ввод одного и того же номера.

Для запоминания параметров и выхода из режима повторно нажмите клавишу Состав команд.

- Аналогично вводятся номера игроков на площадке с помощью клавиши Игроки на площадке. Ввод не заявленных в предыдущем пункте номеров блокируется. Для запоминания параметров и выхода из режима повторно нажмите клавишу Игроки на площадке.

- Сброс всех значений фолов и очков происходит при нажатии клавиши Сброс (в режиме пульта “Ожидание”). На вопрос “Вы уверены?” ответьте нажатием клавиш Ввод (при положительном ответе) или Отмена (при отрицательном ответе). Для изменения количества полученных фолов и/или набранных очков нажмите Хозяева или Гости, затем наберите номер нужного игрока (ввод несуществующих номеров блокируется), и курсор установится в позицию ввода очков.

Если необходимо прибавить очки, нажмите 1, 2 или 3, и данные числа на дисплее пульта автоматически просуммируются с уже набранными очками.

Если нужно провести обратную коррекцию, нажмите 0, и сумма уменьшится на единицу.

С помощью клавиш стрелок переместите курсор в позицию фолов и введите количество фолов клавишами цифр или клавишей Ввод (увеличение на единицу).

И, наконец, нажмите Отмена - данные будут переданы на табло.

- Нажмите клавишу Режим и стрелками переключайте режим автоматической сортировки игроков по позиции в протоколе или на площадке. При повторном нажатии клавиши Режим вам будет предложено клавишами стрелок поменять между собой данные, выводимые на правую и левую половины табло (режим вывода прямой или инверсный). Для запоминания введенных параметров еще раз нажмите клавишу Режим.

При возникновении любых вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 311-264

311-268

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru

# Footnotes

* в зависимости от модели

* число клавиш зависит от модели табло