Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

1. Общие сведения об изделии.

Демонстрационное табло для баскетбола предназначено для отображения времени владения мячом согласно требованиям соответствующей Федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: пульт управления, два репитера,   соединительные кабели.

Пульт управления табло содержит 2 светодиодных семисегментных индикатора  и  3 клавиши.

Репитеры размером 530*380мм каждый содержат два индикатора размером 140*285мм и звукоизлучатель.

Табло работает от сети переменного тока 200…250В, потребляя мощность не более 50Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность 20 Вт .

3. Функциональные возможности.

Конструкция табло соответствует Официальным правилам баскетбола с учетом всех изменений на момент выпуска табло.

Система обеспечивает следующие функции:

а) отсчет времени атаки (интервалов 30с, 24с и 14с),

б) подача звукового сигнала.

4. Дополнительные возможности (если предусмотрено в данной модели).

— К устройству может быть подключен пульт управления табло, что позволит останавливать время атаки одновременно с временем игры. Для этого на дополнительный разъем нужно подать напряжение 5-12в, длительностью 0.1-0.5 секунды.

5. Комплект поставки.

Пульт БТ-24                      1 шт.

Репитеры                         2 шт.

кабели управления                80 м

паспорт/инструкция               1 шт.

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Все кабели должны быть надежно закреплены на стене и других конструкциях!

Табло и репитеры должны включаться в сеть 220В и выключаться одновременно.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-24

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

После включения в сеть 220В табло производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы для проверки их исправности.

1. Табло гаснет, на индикаторах пульта появляется приглашение в виде мигающих цифр – выберите диапазон отсчета 24с или 30с клавишами 24 и 30 соответственно и нажмите ВВОД.

2. Отсчетом времени атаки управляют клавиши СТАРТ/СТОП и СБРОС.

Если отсчет основного времени остановлен и значение времени атаки меньше 14с, то последовательными нажатиями клавиши 14 можно устанавливать эти показания равными 14с или равными предыдущему значению.

3. Звуковой сигнал подается, когда показания достигают нуля.