Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Одностороннее одноцветное табло БТ-100 во влагозащищенном и всепогодном исполнении служит для отсчета реального времени с подачей звуковых сигналов и может применяться для всех видов спорта, где используется массовый раздельный старт спортсменов (спортивное ориентирование, биатлон, лыжные гонки и т.д.), может использоваться как таймер прямого отсчета времени и секундомер.

Табло питается от внешнего аккумулятора напряжением 12В (в комплект не входит). Управляется табло от инфракрасного дистанционного пульта.

Табло может входить в состав комплекса хронометража и управляться по кабелю или радио от единого терминала управления.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт, шнур внешнего аккумулятора, сирена.

Табло содержит 6 индикаторов цифр красного цвета размером высотой 130мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах повышенной яркости и увеличенного угла излучения, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) высокоточные энергонезависимые часы реального времени с дискретностью 1с и максимальным временем 99ч 59м 59с,

б) управление с помощью ИК-пульта,

в) предусмотрен режим пониженного энергопотребления,

г) возможность синхронизации нескольких табло между собой с помощью пульта,

д) регулировка яркости светодиодов (15 ступеней),

е) подача звукового сигнала с регулируемым интервалом,

ж) таймер прямого отсчета,

з) секундомер с точностью до 0,1 секунды.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-100                     1 шт.

Шнур внешнего аккумулятора       1 шт.

Сирена                           1 шт.

Паспорт/инструкция               1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

# Табло БТ-100

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Внимание!

Для работы энергонезависимых часов реального времени в табло предусмотрена батарейка типа CR-2032 (литиевая), такая же, что применяется в часах, компьютерах и других устройствах.

Для замены батарейки аккуратно разберите табло. Найдите на плате круглый держатель с установленной в него батарейкой, подденьте ее ногтем и выньте из держателя. Новую батарейку CR-2032 ставьте с соблюдением полярности!

6. Инструкция по эксплуатации.

После включения на табло кратковременно высвечивается сообщение о номере версии программного обеспечения, а затем появляются показания текущего времени. Значение текущего времени берется из энергонезависимой памяти, т.е. оно не теряется при выключении питания.

6.1. Войти в режим коррекции часов можно нажатием большой красной кнопки (выход – кнопка «»). После входа в режим коррекции введите новое значение времени цифровыми кнопками.

6.2. Настроить промежуток времени между срабатываниями сирены можно последовательными нажатиями кнопки «-/--», выбрав из значений 30с, 60с, 120с, 180с и 300с.

6.3. Включением/выключением звука сирены управляют при помощи кнопки «».

6.4. Для экономии энергии аккумулятора предусмотрены следующие функции:

а) Индикацию можно отключить кнопкой «», при этом счет времени и сигнал сирены сохраняется.

б) Кнопками «-» и «+» можно установить минимально приемлемую яркость (выбор из 15-ти градаций яркости).

6.4 Для использования таймера прямого отсчета нажмите «контрастность+», табло установится на 00:00:00, мигнет и подаст сигнал. Следующим нажатием на «контрастность+» запустится таймер. Подача звукового сигнала работает аналогично режиму реального времени. Последовательным нажатием кнопки «контрастность+» можно остановить и продолжить отсчет времени, а нажатием кнопки «контрастность-» сбросить таймер в ноль (если таймер был остановлен) или сбросить с автоматическим перезапуском (если таймер остановлен не был). Этот режим позволяет производить раздельный старт,  не привязываясь ко времени.

Кнопка «насыщенность+» служит для обратного выхода в режим часов.

6.5 Для использования табло  как секундомера нажмите «яркость+», табло установится на 00:00:0, мигнет и подаст сигнал. Следующим нажатием на «яркость+» запустится секундомер с отсчетом десятых долей секунды. Последовательным нажатием кнопки «яркость+» можно остановить и продолжить отсчет времени, а нажатием кнопки «яркость-» сбросить секундомер в ноль (если таймер был остановлен) или сбросить с автоматическим перезапуском (если секундомер остановлен не был). Этот режим позволяет замерять время на тренировках (на больших временных интервалах в этом режиме имеется погрешность отсчета).

Кнопка «насыщеннось+» служит для обратного выхода в режим часов.