Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

1. Общие сведения об изделии.

Информационное табло служит для одновременного измерения температуры воды и окружающего воздуха в бассейнах, может использоваться для других целей (например, для измерения температуры на улице и в помещении). На табло отображается также текущее время и дата.

Информацию, отображаемую на табло, можно использовать для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, инфракрасный дистанционный пульт, выносной датчик температуры воды (или температуры наружного воздуха).

Табло содержит:

- 4 индикатора цифр красного цвета размером 100*210 мм,

- 4 индикатора цифр красного цвета размером 250*160 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Табло работает от сети переменного тока 200…250 В, потребляя мощность не более 60 Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 95%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Функциональные возможности.

а) энергонезависимые часы реального времени,

б) встроенный термометр,

в) выносной термометр (длина кабеля до 20 метров),

г) возможность коррекции показаний термометров,

д) возможность блокирования датчика температуры воды (выносного датчика).

4. Комплект поставки.

Табло БТ-44                      1 шт.

Пульт SAMSUNG                    1 шт.

Датчик температуры воды          1 шт.

паспорт/инструкция               1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

# Табло БТ-44

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

После включения в сеть 220 В система производит самодиагностику; через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, на верхних индикаторах отображается текущее время, а на нижних температура воздуха и воды соответственно.

Если датчик температуры воды отключен от разъема, то на табло не будет никаких показаний. Для того, чтобы включить табло без выносного датчика, необходимо в момент включения удерживать на пульте кнопку «» до тех пор, пока на табло не появятся данные.

Ввод и коррекция времени.

Для того, чтобы установить на часах время, нажмите КРАСНУЮ кнопку – вместо цифр времени появится: «-- --», причем тире в первом знакоместе будет мигать. Установите значение десятков часов нажатием соответствующей цифровой кнопки. После того, как значение появится на табло, нажмите кнопку «-/--», и курсор переместится в следующую позицию. В конце нажатием кнопки «-/--» вы перейдете из режима коррекции в рабочий. Если вы ввели неверное значение, выйдите из режима коррекции и начните процесс сначала.

Реальное время сохраняется в энергонезависимой памяти при отключении табло от сети.

Коррекция показаний температуры.

Термометры измеряют температуру воздуха и воды с точностью до одного градуса Цельсия.

При необходимости откорректировать показания термометров предусмотрена возможность ввода целых поправочных значений из диапазона –‌9…+9˚С для каждого термометра отдельно (эти значения складываются с показанием соответствующего термодатчика и выводятся на табло).

Для проведения коррекции нажмите КРАСНУЮ кнопку, а затем кнопку «» - на табло появится надпись «Соrr». Кнопками «+» и «-» (левыми и правыми соответственно для воздуха и воды) вводите знак поправки, а цифровыми кнопками ее значение. Для выхода из режима коррекции нажмите кнопку «-/--».

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru

Note

Note