Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы приобрели изделие нашей фирмы. Это новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

1. Общие сведения об изделии.

Информационное табло служит для одновременного измерения температуры воды, окружающего воздуха и влажности в бассейнах, может использоваться для других целей (например, для измерения температуры на улице и в помещении). На табло отображается также текущее время и дата.

Информацию, отображаемую на табло, можно использовать для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, инфракрасный дистанционный пульт, выносной датчик температуры воды (или температуры наружного воздуха).

Табло содержит:

- 6 индикаторов цифр красного цвета высотой 250 мм,

- 6 индикаторов цифр красного цвета высотой 180 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Табло работает от сети переменного тока 200…250 В, потребляя мощность не более 60 Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 95%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Функциональные возможности.

а) энергонезависимые часы реального времени и календарь,

б) встроенный термометр,

в) выносной термометр (длина кабеля до 20 метров),

г) встроенный датчик влажности,

д) возможность коррекции показаний термометров и датчика влажности,

е) возможность блокирования датчика температуры воды (выносного датчика).

4. Комплект поставки.

Табло БТ-44В                     1 шт.

Пульт SAMSUNG                    1 шт.

Выносной датчик температуры      1 шт.

паспорт/инструкция               1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

# Табло БТ-44В

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

После включения в сеть 220 В система производит самодиагностику; через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, на верхних индикаторах отображается текущее время, а на нижних температура воздуха, влажность и температура воды соответственно.

Если датчик температуры воды отключен от разъема, то на табло не будет никаких показаний. Для того, чтобы включить табло без выносного датчика, необходимо в момент включения удерживать на пульте кнопку «» до тех пор, пока на табло не появятся данные.

Ввод и коррекция времени и даты.

1.Время.

Для того, чтобы установить на часах время, нажмите кнопку «+» – вместо цифр времени появится: «--:--:--», причем тире в первом знакоместе будет мигать. В нижней строке индикаторов будет написано «SE tc lc» (Set clock – установка времени).

Установите значение десятков часов нажатием соответствующей цифровой кнопки. После того, как значение появится на табло, нажмите кнопку «-/--», и мигающее тире переместится в следующую позицию. Аналогично введите остальные цифры показаний часов. В конце нажатием кнопки «-‍/--» или КРАСНОЙ кнопки перейдите из режима коррекции в рабочий.

2.Дата.

Для того, чтобы установить на часах дату, нажмите кнопку «+» – вместо цифр времени появится: «-- -- --», причем тире в первом знакоместе будет мигать. В нижней строке индикаторов будет написано «SE td At» (Set data – установка даты).

Аналогично установке времени установите значение числа, месяца и последних 2-х цифр года нажатием соответствующей цифровой кнопки, перемещаясь по позициям кнопкой «-/--». В конце нажатием кнопки «-/--» или КРАСНОЙ кнопки перейдите из режима коррекции в рабочий.

3.Период смены показаний.

В верхней строке табло могут попеременно отображаться время и дата. Периодичность смены показаний можно установить кнопкой «+». Нажав ее, в верхней строке табло вы увидите мигающую цифру – она показывает время в секундах, через которое показания времени и даты будут сменять друг друга. В нижней строке будет написано «SE tt ot» (Set time out – установка времени вывода). Введите нужное значение цифровой кнопкой и выйдите из режима коррекции нажатием КРАСНОЙ кнопки.

Если вы ввели ноль, то на табло будет отображаться только один параметр – время или дата, в зависимости от того, какой из них отображался в момент нажатия кнопки «+» (сразу после включения табло этот параметр - время).

4.Дополнительные замечания.

Если вы ввели неверное значение в любом из режимов коррекции, выйдите из него нажатием КРАСНОЙ кнопки и начните процесс сначала.

Реальное время и дата сохраняются в энергонезависимой памяти при отключении табло от сети.

Коррекция показаний датчиков температуры и влажности.

Термометры измеряют температуру воздуха и воды с точностью до одного градуса Цельсия, датчик влажности – с точностью 3%.

При необходимости откорректировать показания датчиков предусмотрена возможность ввода целых поправочных значений из диапазона –‌9…+9 для каждого датчика отдельно (соответственно в градусах Цельсия или в процентах влажности). Эти значения складываются с показанием соответствующего датчика и выводятся на табло.

Для проведения коррекции нажмите кнопку «-», «-» или «-» соответственно для температуры воздуха, влажности и температуры воды. На табло в нижней строке появится мигающая цифра поправочного значения, в верхней строке - надпись «Со r Ar» (Correction air – коррекция датчика температуры воздуха), «Со r Hu» (Correction humidity – коррекция датчика влажности воздуха) или «Со r Vt» (Correction water – коррекция датчика температуры воды). Цифровыми кнопками установите значение поправки, кнопками «+» и «-» установите ее знак. Для выхода из режима коррекции нажмите КРАСНУЮ кнопку.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

ООО «Счетные системы»

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел.(4932) 311-268

тел./факс  311-264

Наш сайт в интернете: www.sc-systems.tpi.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru