Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Автоматическая система регистрации результатов позволяет регистрировать и отображать информацию, необходимую для проведения соревнований по плаванию республиканского масштаба, запоминать ее в базе данных компьютера и выводить протоколы на принтер.

Табло (в зависимости от модели) регистрирует и отображает результаты для каждой дорожки с подачей звукового сигнала, с автоматической сортировкой, с указанием данных пловца, а также отображает название соревнований, общее время заплыва и любую другую информацию в «бегущих строках».

В максимальной комплектации система включает в себя сквозную синхронизацию всех элементов с помощью высокоточного термокомпенсированного кварцевого генератора, дорожечные терминалы с судейскими гарнитурами для двух сторон бассейна и термопринтер для вывода промежуточных результатов.

В комплект изделия входят

(в зависимости от модели):

- информационное табло,

- главный терминал (контроллер)с цветным графическим дисплеем

- Терминал БТ-4 «Дорожка» (по числу дорожек в бассейне)

- герметичная гарнитура «Старт» (стартовый джойстик) и «Стоп» (по числу дорожек в бассейне)

- Стартовая лампа-вспышка

Перечисленное оборудование укладывается в специальный ящик:

- фальстартовая площадка (по числу дорожек в бассейне)

Фальстартовые площадки тоже укладываются в ящик:

- контактная финишная панель (по числу дорожек в бассейне),

- соединительные кабели,

- программное обеспечение для IBM-совместимого компьютера.

6 панелей БТ-403 (1,8 м) на фальшстенке.

Крепление в анкер.

Панель БТ-405 (2,4 м), крепление без анкера.

Панель БТ-405 (2,4 м), крепление в анкер.

Панель БТ-405 (2,4 м), крепление на

разворотную стенку.

Панели на основе нержавеющего стального листа, установленные на тележке.

Табло БТ-4-Х содержит:

- 6 индикаторов цифр красного цвета высотой 185 мм,

- 7 индикаторов цифр красного цвета и 1 индикатор желтого цвета высотой 165 мм для каждой дорожки,

- бегущую строку высотой 150 мм.

Табло БТ-40-Х содержит:

- 16-18 индикаторов цифр красного цвета высотой 300 мм,

- 7 индикаторов цифр красного цвета и 1 индикатор желтого или красного цвета высотой 165 мм для каждой дорожки,

- бегущую строку высотой 135 мм

- текстовые строки высотой 135 мм по количеству дорожек плюс одну информационную строку.

Табло БТ-400-Х (БТ-420-Х) содержит:

- 16-18 индикаторов цифр красного цвета высотой 100 мм (только у БТ-400)

- 7 индикаторов цифр красного цвета и 1 индикатор желтого цвета высотой 100 мм для каждой дорожки,

- текстовые строки высотой 105 мм на 12 знакомест у БТ-400 или по 20 знаков у БТ-420 - по количеству дорожек плюс одну информационную строку сверху.

Табло БТ-41-Х содержит:

- 6 индикаторов цифр красного цвета высотой 250 мм,

- 7 индикаторов цифр красного цвета и 1 индикатор желтого цвета высотой 250 мм для каждой дорожки,

- бегущую строку высотой 235 мм

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Типовые варианты табло работают от сети переменного тока 220 В, потребляя мощность 0,5…4,5 кВт (в зависимости от модели), в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС и относительной влажности не более 70%.

По отдельному заказу табло изготавливается с питанием от сети переменного тока 36 В, при этом в комплект поставок входят трансформаторы 220/36 мощностью 1,5 кВт в количестве 1…3 шт.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

2. Функциональные возможности (в зависимости от модели).

- секундомер с точностью до 0,01 секунды для каждой дорожки,

- подача звукового сигнала,

- подача светового сигнала «Старт»,

- автоматическая сортировка результатов (нет у БТ-400 и БТ-420),

- отображение данных пловца для каждой дорожки,

- отображение вида плавания и другой буквенной информации о соревновании,

- отображение любой информации пользователя в «бегущей строке»,

- сохранение результатов в базе данных на компьютере (компьютер не входит в комплект),

- вывод промежуточных результатов на термопринтер,

- распечатка стартовых и итоговых протоколов (принтер не входит в комплект).

3. Комплект поставки.

| Табло | 1 шт. |
| --- | --- |
| Главный терминал БТ-40 «Нерпа-2» | 1 шт. |
| Терминал БТ-4 «Дорожка» | по числу дорожек |
| Гарнитура «Старт» | 1 шт. |
| Гарнитура «Стоп» | по числу дорожек |
| Кабель управления | по числу дорожек |
| Программное обеспечение | 1 CD |
| Контейнер для хранения и транспортировки | 1 шт. |
| Паспорт/инструкция | 1 шт. |

Расширенный комплект поставки*.

| Панель финишная БТ-403 / БТ-405 | по числу дорожек |
| --- | --- |
| Фальстартовые площадки БТ-404 | по числу дорожек |
| Тележка для финишных панелей | по числу панелей |
| Контейнер для фальстартовых панелей | по числу панелей |
| Стартовый фонарь-вспышка БТ-110-Нерпа | 1 шт. |
| Термопринтер | 1 шт. |
| Трансформатор 220/36-1,5 кВт | 1…3 шт. |

__________________________________________

* по дополнительному заказу

4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Максимальный срок эксплуатации 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-4-____/ БТ-40-____/

БТ-41-____-____/ БТ-400-____/

БТ-420-____

Серийный № ________________

Дата приемки

в эксплуатацию _____________

Представитель

производителя ______________

М.П.

Монтаж табло БТ-4.

Табло семейства БТ-4/БТ-400/БТ-420 выпускаются в вариантах до 10 дорожек. С увеличением количества дорожек пропорционально увеличивается высота табло и его масса. Табло, начиная с варианта на 6 дорожек, могут быть выполнены из двух частей, которые являются автономными устройствами и соединяются между собой кабелями управления. В этом случае они вешаются на стену так, чтобы образовать единое целое табло. Общая масса табло небольшая, поэтому узлами крепления являются два подвеса типа рым-болт.

При монтаже табло обратите внимание: табло, хотя и выполнено защищенным от влаги, но герметичным не является. Поэтому если в бассейне плохо работает вентиляция или по стенам течет конденсат, надо принять все меры к предотвращению попадания воды в табло, например, смонтировать его не на стене, а на вынесенной вперед раме. Если же бассейн старый, влажность приближается к 100 %, по стенам течет вода, то следует задуматься об установке табло только на время соревнований. Владелец табло должен понимать, что в таких условиях табло может выйти из строя, едва пережив гарантийный срок.

В зависимости от модели табло с питанием от сети 220 В или 36 В имеет клеммы питания в лючке на передней стенке или стандартный сетевой разъём на 220 В на нижней стороне.

Табло БТ-4/БТ-400/БТ-420 является частью системы хронометража БТ-40 «Нерпа», о монтаже которой будет рассказано ниже после описания установки табло БТ-40.

Монтаж табло БТ-40.

Табло состоит минимум из трех автономных частей с раздельными разъемами или клеммами питания, значит, необходимо установить нужное количество розеток. Вариант на 4 дорожки потребляет до 1,5 кВт, на 6 дорожек – до 1,8 кВт, на 9 дорожек – до 3 кВт.

Нужно заранее решить, будут ли монтироваться секции табло на стену бассейна или на специальную раму, которая служит кроме исполнения функций, перечисленных в предыдущем пункте, еще и как такелажная система для снятия-подъема секций табло при ремонте.

Модульная конструкция значительно облегчает работы по ремонту и обслуживанию табло, кроме того, при общем размере табло до 6010 мм по ширине без модульной конструкции всё равно не обойтись. Табло в варианте до 9 дорожек делится на четыре части по горизонтали с шириной частей 1530 мм, 2970 мм, 1530 мм. Табло свыше 9 дорожек делятся пополам еще и по вертикали.

Все эти части нужно точно закрепить, чтобы они образовали единое целое, и соединить между собой кабелями управления и подвести к каждой питание. Поэтому очень желательно для установки табло на 5 дорожек и более применять вариант с монтажной рамой, при котором все многочисленные соединения будут сзади табло.

Монтаж табло непосредственно на стену потребует изготовления на табло многочисленных служебных лючков на передней панели (в варианте на 4 дорожки их всего два) и очень кропотливой работы по подгонке частей друг к другу при монтаже (очень редко встречаются стены, представляющие собой геометрическую плоскость).

Модули табло вешаются на подготовленные крепления сверху и ставятся снизу на регулируемые полки (в 6-модульном варианте - только три нижние секции). С помощью регулировочных винтов или подкладок модули табло составляют в четкий прямоугольник и в предусмотренных местах стягиваются между собой болтами через служебные лючки или предварительно сняв задние стенки.

После этого секции табло через предусмотренные разъемы соединяются друг с другом специальными кабелями, далее каждая секция подключается через клеммы в лючке на передней стенке или через разъём стандартным шнуром с заземлением к электрическим розеткам.

Система хронометража БТ-40.

Табло имеет разъем для подключения к главному терминалу (контроллеру) БТ-40. В табло и системе хронометража используются влагозащищенные быстросъемные разъемы серии FQ-14.

Эти разъемы в соединенном состоянии герметичны, корпуса покрыты эмалью, контактные группы позолочены, длина разъема 50 мм, диаметр 21 мм.

Монтаж блоков и кабелей системы хронометража составляет наибольшую часть работ по установке всего комплекта.

На судейском столе располагается терминал БТ-40 «Нерпа», компьютер (ноутбук), принтер (если нужно) и др., поэтому рядом должно быть расположено минимум 4 розетки.

Терминал БТ-40 «Нерпа» соединен с табло, закрепленным на стене, кабелем толщиной 7 мм с разъемами FQ-14. Нужно уложить под кафель гладкую электротехническую трубку диаметром 15 мм для электропроводки или проложить кабель открытым способом. При протягивании кабеля в трубку придется с одного конца кабеля разъем демонтировать, а после прокладки припаять на место.

Стартовая гарнитура находится у судьи-стартера и подключается к терминалу БТ-40 «Нерпа» кабелем толщиной 7 мм. Если стартовый столик расположен рядом с местом судьи-стартера, то гарнитуру включают непосредственно в блок БТ-40 «Нерпа»; если же место стартера на другой стороне бассейна, то рекомендуется проложить в кабель-канале удлинитель из провода ПВС 3х0,75, оснащенный на стороне терминала БТ-40 «Нерпа» разъемом FQ-14 (таким же, как на гарнитуре), а на другой стороне – стандартной закрытой розеткой с установленным туда ответным разъемом FQ-14.  Во время работы разъем подключается к БТ-40«Нерпа», а гарнитура к розетке.

Монтаж терминалов БТ-4 «Дорожка» и кабелей.

Система БТ-40 «Нерпа» предназначена для установки оборудования регистрации результатов на одну или две стороны бассейна.

Терминал БТ-4 «Дорожка» устанавливается рядом с каждой стартовой тумбой только на время соревнований, например, сзади или сбоку ножки стартовой тумбы, снизу на кафель тыльной стороны финишной стенки и т.п.  Терминал БТ-4 «Дорожка» представляет собой герметичный блок со встроенным звуковым излучателем и 5-ю разъемами FQ-14. Среди них два 7-контактных разъема служат для соединения терминалов между собой и подсоединения к БТ-40 «Нерпа», а три 4-контактных предназначены для подсоединения систем контроля. На неиспользуемые разъемы обязательно должны быть надеты влагозащитные заглушки.

Для крепления БТ-4 «Дорожка» имеет отверстия под винт или крючок.

Терминалы БТ-4 «Дорожка» соединяются между собой прилагаемыми кабелями последовательно. До укладки плитки нужно заложить в тело стартовой стенки гладкую электротехническую трубку для электропроводки, выходящую концами около осевых линий каждой дорожки. Трубку надо подобрать такого диаметра и желательно изогнуть так, чтобы кабели с разъемами FQ-14 свободно в них проходили. При монтаже также нужно приподнять среднюю часть трубы, чтобы в ней не скапливалась вода.

Такой же канал нужно организовать для соединения крайнего терминала с судейским столиком, в данном случае часть кабель-канала будет уложена под плиткой пола. Так с помощью соединительных кабелей, пропущенных в кабель-каналы, соединяются между собой все части системы хронометража. Остается подключить гарнитуры судей - и комплекс готов к работе в полуавтоматическом режиме.

Если в бассейне уже закончен ремонт, соединительные кабели можно на время соревнований просто пустить по полу или закрепить их какими-либо поддерживающими приспособлениями на стене, например, отрезками кабель-канала.

Автоматическая часть системы БТ-40 «Нерпа».

Автоматическая часть состоит из контактной панели и фальстартовой площадки.

Фальстартовая площадка имеет тот же размер, что и стартовая тумба – 500х500 мм - и толщину 20 мм. Площадка имеет два плоских капроновых ремня с устройством натяжения:

С помощью ремней площадка легко и надежно крепится на все существующие в настоящее время типы стартовых тумб. Площадка подключается к терминалу БТ-4 «Дорожка».

Контактные финишные панели имеют стандартный размер 2400х900х10 мм или 1800х900х10 мм. Они также подключаются к терминалу БТ-4 «Дорожка».

При подготовке чаши бассейна к монтажу контактных панелей следует помнить, что допуск по длине составляет всего 10 мм на 25 метров, поэтому панель по правилам должна быть не толще 10 мм, а стенка бассейна должна быть как можно ровнее, чтобы щит площадью почти 2 м² прилегал к ней плотно. В финишном щите более 100 контактных групп, и сильное искривление от толчка или от волн могло бы вызвать замыкание или ложное срабатывание некоторых из них. Поэтому на смену предыдущей модели мы начали выпуск финишных щитов на основе стального нержавеющего листа, это обеспечивает конструкции превосходную жесткость. Кроме того, для надежности панели имеют позолоченные контакты и встроенную микропроцессорную систему обнаружения постоянно замкнутых контактных групп.

В период между соревнованиями панели обязательно вынимают из воды и хранят на специальной колесной тележке. Легкость снятия панелей – необходимое условие их долговечности, поэтому необходимо выбрать нужный способ их монтажа.

Первый способ монтажа панелей состоит в том, что они закрепляются на финишной стенке (высота 600 мм – под водой, 300 мм – над водой) с помощью винтов в заложенные в тело стенки анкеры-гайки из нержавеющей стали или опускаются сверху в П-образные направляющие.

Второй способ позволяет не сверлить отверстий в финишной стенке, а закрепить панели с помощью комплекта крепления, включающего в себя нержавеющий пруток Ø8мм. Этот способ имеет преимущества в том, что крепежные отверстия находятся не под водой, а в горизонтальной поверхности лицевой стенке бассейна:

При заделке крепежных втулок в отверстие Ø14мм обязательно применять клей.

Третий способ применяется, когда есть разворотная стенка из толстого оргстекла или стали: панель просто надевается на нее сверху с помощью указанного в предыдущем способе прутка, никакого крепежа больше не требуется.

Монтаж датчика температуры воды.

Табло БТ-40 отображает температуру воздуха и воды. Датчик температуры воздуха установлен непосредственно на табло и монтажа не требует.

Датчик температуры воды подключается к табло разъёмом FQ-14 и представляет из себя отполированный полый стержень из нержавеющей стали длиной 80 мм и диаметром 10 мм с микросхемой датчика внутри, в который заделан провод ПВС 3х0,75 длиной 15-50 метров.

Такая конструкция позволяет не только прикреплять датчик к трубам с водой, но и просто опускать его в воду бассейна.  В этом случае датчик можно установить, непосредственно свесив в воду со стенки бассейна и прочно закрепив его и кабель пластмассовыми или нержавеющими крепежными изделиями, а можно положить в «перелив» под решетку. Необходима только прокладка кабеля датчика от стены, на которой висит табло, до чаши под полом (под плиткой) в трубе.

Желательно до укладки плитки проделать в стяжке канал, в который уложить гладкую электротехническую трубку диаметром 15 мм для электропроводки, в которую легко можно просунуть датчик. Трубку желательно уложить под небольшим углом к чаше, чтобы попавшая туда вода вытекала и кабель не лежал в сырости.

Если все отделочные работы уже выполнены, то не остается ничего другого, как уложить кабель поверх плитки или заложить в шов между плитками и замазать затиркой. Именно по этой причине кабель датчика имеет повышенную механическую прочность.

Если установить датчик непосредственно в воду нет возможности, можно прикрепить его снаружи к трубе циркуляции воды.

Обычно под полом бассейна находится машинное отделение, поэтому нужно через отверстие в полу опустить туда датчик и закрепить его на наиболее удобной циркуляционной магистрали, температура воды в которой менее всего отличается от температуры воды в бассейне.

Сделать это можно по-разному. Приведем два способа.

- К циркуляционной трубе приваривается снаружи вертикально сверху приблизительно 100 мм трубы, в которую можно легко положить датчик. В трубу наливается масло для теплового контакта с датчиком.

- На трубе зачищается от краски небольшой участок, к которому (желательно с термопастой) крепится датчик, и потом это место обматывается теплоизоляционным материалом.

В обоих случаях датчик измеряет температуру трубы большого диаметра, наполненной водой, с точностью до 0,5ºС.

Если температура в трубе отличается от реальной температуры в бассейне, достаточно ввести коррекцию показаний в табло, т.е. складывать показания термодатчика с поправкой, которую выбирают из диапазона (-9…+9) ºС.

Включение системы БТ-40.

Если не требуется сохранение результатов в базе данных (например, на тренировках), то системой можно пользоваться без ноутбука и принтера.

Перед началом работы необходимо подключить кабели от табло, дорожечных терминалов и стартовой кнопки к разъёмам контроллера с соответствующими надписями (к разъёмам ЛИНИЯ 1,2 подключаются дорожечные терминалы с соответствующих сторон бассейна).

Затем подключите к контроллеру термопринтер и USB-кабелем - ноутбук. Только после указанных операций включите табло в сеть 220 В. Затем включите контроллер выключателем «Сеть» на лицевой панели, он проведёт сканирование стартовых и промежуточных терминалов. После этого дисплей отображает результаты по дорожкам, система готова к работе.

На табло секундомер отображает 00:00.00, результаты по дорожкам --:--.--, на «бегущей строке» кратковременно появляется информация о производителе.

Если на «бегущей» строке появляется сообщение «Waiting data…», значит, по какой-то причине нет связи между табло и контроллером.

Проведение заплывов.

Когда пловцы заняли стартовые позиции, стартер нажимает кнопку «Старт», при этом дают сигнал все сирены.

Когда пловец достигает стартового конца бассейна, секундометрист на данной дорожке нажимает кнопку «Касание», подключенную к терминалу на дорожке, при этом сирена на дорожке дает короткий сигнал. Результат пловца сразу же отображается на табло.

Когда все участники заплыва финишировали, необходимо остановить основной секундомер нажатием кнопки «Стоп/Сброс» на лицевой панели контроллера. При повторном нажатии этой кнопки все результаты обнуляются.

Возможности контроллера и назначение кнопок передней панели.

Контроллер служит для управления системой хронометража и выдачи результатов на табло и компьютер (если подключен). Текущее время, результаты по дорожкам и параметры настроек сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.

Кнопка «Регистрация» запускает пересканирование подключенных терминалов.

Кнопка «Переключение» служит для переключения страниц при просмотре результатов по дорожкам.

Кнопка «Просмотр» служит для просмотра результатов по выбранной дорожке, в этом режиме можно пользоваться кнопками стрелок. Отображаются следующие параметры: номер дорожки, к какой линии подключен дорожечный терминал (Лин. 1 или 2), чем зафиксирован результат (кнопка КН или панель ПАН), параметр СТ.=ОК (при старте фальстарт не зафиксирован), параметр ПР.=ОК (промежуточный фальстарт не зафиксирован).

Кнопка «Установки» предоставляет доступ к настройкам. В этом режиме нужный параметр выбирается кнопками стрелок вверх/вниз, его значение изменяется кнопками стрелок влево/вправо. Чтобы запомнить настройки в энергонезависимой памяти, надо нажать кнопку «Старт». Чтобы выйти из режима настроек без запоминания, надо нажать кнопку «Стоп/Сброс» или просто дождаться автоматического выхода из этого режима.

Настройки могут быть следующие:

- Задержка реакции панели – время, в течение которого повторное нажатие на кнопку «Касание» или панель не фиксируется контроллером. Диапазон от 1 до 20 секунд.

- Задержка кнопка/панель – здесь задается максимальное значение времени, отсчет которого начинается с нажатия кнопки «Касание» и длится до касания панели. По окончании этого времени касание панели игнорируется. Диапазон от 0,1 до 2 секунд.

- Длительность сигнала – относится к звуковому сигналу. Диапазон от 0,1 до 2 секунд.

- Режим фальстарта – параметр задаёт, откуда считывать сигнал фальстарта (ТУМБА – при старте с тумбочек датчиком выступает фальстартовая площадка; ПАНЕЛЬ – при старте из воды датчиком выступает финишная панель).

- Количество записей – параметр определяет максимальное число записей результатов на дорожку (он принимает значения ВЫКЛ. или в диапазоне 1…50), сверх которого все данные игнорируются. Он отображается на главном экране результатов в виде «MAX=значение параметра». Внимание! Этот параметр не запоминается в энергонезависимой памяти.

- Яркость табло – диапазон от 1 до 15.

Коррекция показаний текущего времени, влажности и температуры.

Показания корректируются с инфракрасного дистанционного пульта (это возможно также с компьютера).

1.Вход в режим коррекции. Для входа в режим коррекции нажмите красную кнопку «» – на табло вместо цифр времени появится:  «--:--:--». Если новое значение времени не введено и никакая управляющая кнопка не нажата, табло через несколько секунд автоматически выходит в рабочий режим с прежними показаниями.

2.Ввод и коррекция времени. Для того чтобы установить на часах время, войдите в режим коррекции. Вместо цифр времени на табло появится: «--:--:--», причем тире в первом знакоместе будет мигать. Установите значение десятков часов нажатием соответствующей цифровой кнопки. После того как значение появится на табло, нажмите кнопку «-/--», и мигающее тире переместится в следующую позицию. Аналогично введите остальные цифры показаний часов. В конце нажатием кнопки «-/--» перейдите из режима коррекции в рабочий. Реальное время сохраняется в энергонезависимой памяти при отключении табло от сети.

3.Коррекция показаний датчиков температуры и влажности. Термометры измеряют температуру воздуха и воды с точностью до одного градуса Цельсия, датчик влажности – с точностью 3%. При необходимости откорректировать показания датчиков предусмотрена возможность ввода целых поправочных значений из диапазона –‌9…+9 для каждого датчика отдельно (соответственно в градусах Цельсия или в процентах влажности). Эти значения складываются с показанием соответствующего датчика и выводятся на табло. Для проведения коррекции войдите в режим коррекции, затем нажмите кнопку «». На табло в нижней строке появятся цифры поправочных значений, в верхней строке - надпись «Соrr» (Correction – коррекция). Кнопкой «+» выберите корректируемый параметр, кнопками «Prog+/-» установите знак поправки, цифровой кнопкой введите значение поправки. Для выхода из режима коррекции нажмите кнопку «-/--».

4.Ввод «фальшивых» показаний датчиков температуры и влажности. Если датчики температуры/влажности отсутствуют/повреждены или их истинные показания не требуются, в табло предусмотрен вывод «фальшивых» значений. Для входа в описанный режим войдите в режим коррекции, затем нажмите кнопку «-/--». На табло в нижней строке появятся абсолютные значения «фальшивых» показаний датчиков, которые будут выводиться на табло, в верхней строке - надпись «FL on/ FL oF» (FALSE on/off – ложь вкл/выкл). Кнопкой «+» выберите корректируемый параметр, кнопками «Prog+/-» введите значения «фальшивых» показаний. Включение и выключение режима «фальшивых» показаний производится кнопками «» и «» соответственно. Для выхода из режима коррекции нажмите кнопку «».

5.Регулировка яркости. Для регулировки яркости после входа в режим коррекции нажмите кнопку «», на табло отобразится надпись «brit» (bright - яркость) и текущее значение яркости в виде «ХХХ», где ХХХ – значение яркости в диапазоне 0…255. Кнопками «+/-» установите нужное значение яркости, затем нажмите кнопку «-/--», табло выйдет из режима коррекции, и значение яркости запишется в энергонезависимую память.

Инструкция по управлению системой с персонального компьютера.

- Установка программы управления табло.

На компьютере заказчика должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10.

Для установки программы БТ-40 запустите файл setup.exe, который находится на компакт-диске.

Появятся следующие окна:

Нажмите кнопку "Далее".

# Нажмите кнопку "Далее".

В этом окне вы можете выбрать папку, в которую установится программа. По умолчанию она установится в папку С:\swimboard.

Нажмите кнопку "Установить". После процесса установки появится следующее окно:

Нажмите кнопку "Закрыть". Теперь программа установлена на ваш компьютер.

- Установка компонентов для работы программы.

Для работы программы необходимо установить следующие компоненты:

- .NET Framework 4;

- Если используется система хронометража БТ-40 - драйвер контроллера БТ-40, если система хронометража БТ-400 – драйвер контроллера БТ-41 и опционально драйвер адаптера БТ-601;

- драйвер адаптера термопринтера (опционально).

Процесс установки этих компонентов подробно описан в файле «Установка компонентов для программы БТ-40.doc» на прилагаемом компакт-диске.

- Первый запуск программы БТ-40.

Запустить программу можно следующими способами:

- Через меню "Пуск": Пуск → Программы → БТ-40.

- С помощью иконки на Рабочем столе.

- Запустив файл swimboard.exe непосредственно из папки, которую вы выбрали при установке.

Если при запуске программы появляется следующее окно:

значит, не был установлен .NET Framework 4. Смотрите выше пункт «Установка компонентов для работы программы».

# Основы работы с программой БТ-40.

Программа использует локальную базу данных SQL Server Compact 4.0 SP1, представляющую собой один файл swimbase.sdf, который находится в папке с установленной программой.

При запуске программы «БТ-40» появляется окно следующего вида:

В таблице показан список проведенных соревнований (при первом запуске таблица пуста). Для продолжения работы необходимо выбрать текущее соревнование.

Чтобы добавить новое соревнование, введите данные в строке, в заголовке которой находится символ звездочки . Укажите даты начала и окончания соревнования (в формате число, месяц, год, разделенные точками) и его название. Перемещаться между ячейками таблицы удобно с помощью клавиши Tab.

Если соревнование уже есть в таблице, установите курсор на строку с ним, нажав левой кнопкой мыши на заголовок строки (текущая строка выделена стрелочкой ).

При необходимости удалить информацию о каком-либо соревновании выделите строку с ним и нажмите клавишу Del на клавиатуре. Появится окно с просьбой подтвердить удаление соревнования:

После нажатия кнопки «Да» все результаты спортсменов, участвовавших в этом соревновании, будут уничтожены.

Подобным образом можно работать с любой другой таблицей в программе БТ-40.

На вкладке «Судьи» этого окна можно указать данные главных судьи и секретаря соревнований:

Эта информация будет использована при формировании стартового и итогового протоколов.

После того как было выбрано текущее соревнование, необходимо определиться, в каком из четырех режимов работать дальше:

- Заполнение технических заявок спортсменов;

- Определение порядка заплывов согласно программе соревнований и формирование стартового протокола;

- Проведение заплывов в бассейне (единственный режим, в котором необходимо подключение ноутбука к контроллеру);

- Просмотр результатов заплывов и формирование итогового протокола.

Чтобы выбрать необходимый режим, щелкните левой кнопкой мыши на кружок  рядом с названием режима (текущий режим выделен точкой ) и нажмите кнопку «Далее». Текущее окно исчезнет и появится следующее окно.

- Техническая заявка.

При выборе этого режима появится окно:

В левой таблице отображен список пловцов, заявленных в текущем соревновании. Как в любой другой таблице, этот список можно сортировать, щелкнув на названии колонки (при этом пловцы будут отсортированы, например, по фамилии или городу в алфавитном порядке). При выборе строки с фамилией спортсмена в правой таблице будут показаны дисциплины, в которых он участвует. При необходимости их можно изменить или удалить.

Чтобы добавить техническую заявку нового спортсмена, нажмите кнопку «Добавить заявку». Появится следующее окно:

В левой части в соответствующих полях вводится информация о спортсмене, в правой – заявленный результат в формате минуты, секунды, сотые доли секунды (или просто секунды и сотые доли), разделенные точками. Если спортсмен участвует в дисциплине, но у него нет заявленного результата, поставьте флажок в колонке «Без» (т.е. без результата). Если у пловца в дисциплине заявлен личный результат, в колонке «Лично» в выпадающем списке выберите значение «л». В блоке «Эстафета» из выпадающего списка необходимо выбрать название команды (добавление команд описано ниже в разделе «Справочники»).

После внесения всей информации о заявке спортсмена нажмите кнопку «Добавить». Информация о спортсмене будет добавлена в базу данных, все поля очистятся и можно вводить техническую заявку следующего спортсмена.

Чтобы вернуться к списку заявок, нажмите кнопку «Отмена».

- Программа соревнований.

При выборе этого режима появится окно:

В таблице показан список дисциплин текущего соревнования. Когда в соревновании еще не была сформирована программа, список пуст. Если в базу данных уже внесены технические заявки спортсменов, программу можно сформировать в автоматическом режиме, нажав кнопку «Сформировать программу». При этом будут добавлены дисциплины, в которых заявлен хотя бы один участник. В них необходимо отредактировать день проведения (если соревнование длится более одного дня) и расставить согласно положению о соревнованиях. Для этого выделите нужную дисциплину и перемещайте ее по списку вверх или вниз с помощью кнопок  и .

Также можно добавить дисциплину вручную, заполнив в новой строке все поля из выпадающих списков.

После этого необходимо расставить спортсменов в каждой дисциплине. Отметьте флажками программы, в которых необходимо их распределить (кнопка «Выделить все» отмечает флажками все дисциплины, а кнопка «Снять выделение» - убирает их). Затем нажмите кнопку «Сформировать заплывы» - в отмеченных дисциплинах спортсмены будут расставлены по дорожкам согласно заявленному времени (сильнейшие плывут по центральным дорожкам). Если ни одна дисциплина не была отмечена, заплыв будет сформирован в текущей программе.

Если в отмеченной дисциплине уже были расставлены спортсмены, появится окно с предложением распределить их заново:

Также в этом окне можно сформировать стартовый протокол. При этом есть возможность выбрать период, за который формируется отчет и его шаблон. По умолчанию доступны два шаблона, которые находятся в папке с установленной программой и называются start_1.frx и start_2.frx. Их можно редактировать с помощью дизайнера отчетов. Вызвать его можно через меню "Пуск" (Пуск → Программы → БТ-40 → Дизайнер отчетов) или запустив файл Designer.exe непосредственно из папки с установленной программой. Инструкция по работе с ним находится в этой же папке (ReportUserManual.pdf).

Выбрав необходимые опции, нажмите кнопку «Сформировать протокол». Стартовый отчет будет показан в отдельном окне:

Здесь можно просмотреть, распечатать, а также сохранить сформированный протокол в нескольких распространенных форматах - PDF, Word, Excel и других (подробности по работе с этим окном смотрите в инструкции дизайнера отчетов). Чтобы вернуться к списку дисциплин, нажмите кнопку «Закрыть».

Если вы хотите просмотреть или изменить распределение пловцов по дорожкам в какой-либо дисциплине, выберите нужную программу и нажмите кнопку «Далее». Появится следующее окно:

Здесь можно добавлять или удалять пловцов в текущей программе, изменять номер заплыва или дорожку.

Если в окне программы соревнований выбрана эстафета, то при нажатии кнопки «Далее» появится следующее окно:

Здесь аналогично можно добавлять или удалять команды в эстафете, изменять номер заплыва или дорожку. Также в этом окне появляется кнопка «Далее», при нажатии на которую откроется окно распределения пловцов по этапам внутри текущей команды:

- Проведение заплывов.

При выборе этого режима появится окно:

В этом режиме данные о виде заплыва и именах пловцов отправляются на табло, а информация о результатах принимается с терминалов на дорожках.

В верхней части окна рядом с таймером могут находиться кнопки для установления связи со следующими устройствами:

- контроллером (БТ-40 или БТ-41);

- табло (только при системе хронометража БТ-400);

- термопринтером.

При запуске программа пытается установить связь с устройствами автоматически. Если это не удалось, кнопка данного устройства будет видна. Для установления связи между программой и устройством нажмите соответствующую кнопку. При успешном соединении эта кнопка исчезнет, если установить связь не удалось – появится схожее сообщение:

В этом случае необходимо указать COM-порт устройства (см. ниже в пункте «Настройки программы»).

С помощью кнопок  и  необходимо выбрать нужную дисциплину (они идут по порядку, указанному в программе соревнований), а кнопками  и  - номер заплыва. При этом в таблице ниже будут показаны фамилии пловцов.

Перед началом заплыва необходимо передать на табло информацию о виде заплыва (на верхней строке отображается дистанция, стиль, пол и номер заплыва) и участниках (выводится фамилия, имя и город пловца). Для этого нажмите кнопку «Отправить».

Начать отсчет времени можно нажатием кнопки «Старт» в окне программы, на передней панели контроллера или на джойстике, подключенном к контроллеру. Секундомер запускается одновременно на табло, на дисплее контроллера и в окне программы.

Секундометристы на каждой дорожке фиксируют касания пловцов, результаты отображаются на табло, спустя 1…2 секунды они появляются и в окне программы. По окончании заплыва необходимо остановить основной секундомер на табло. Это можно сделать из программы, нажав кнопку «Стоп» или нажав аналогичную кнопку на лицевой панели контроллера.

Перед началом следующего заплыва нужно сбросить результаты на табло с помощью кнопки «Сброс» в окне программы или нажав второй раз кнопку «Стоп/Сброс» на контроллере. При этом секундомер на табло, дисплее контроллера и в окне программы обнуляется, сбрасываются имена и результаты пловцов.

ВНИМАНИЕ! Результаты заплыва стираются не только с табло, но и из памяти контроллера!

После сброса результатов табло готово к следующему заплыву.

В программе также есть возможность выводить произвольный текст на верхней, центральных и нижней строках. Для этого выберите вкладку «Текст»:

Наберите на клавиатуре нужный текст или просто переключитесь на вкладку с введенным ранее текстом (программа способна запомнить 12 наборов сообщений). Чтобы отправить нужную строку на табло, нажмите соответствующую кнопку «Отправить».

В нижней части окна находится интерфейс управления бегущей строкой. Выберите нужный стиль строки: бегущая (до 2000 символов) или статическая. Для выключения бегущей строки нажмите кнопку «Погасить». Если после этого нажать на кнопку «Запустить», возобновится показ последнего переданного текста.

- Итоговые результаты.

При выборе этого режима появится окно:

В нем показаны результаты всех спортсменов, участвовавших в текущем соревновании. Эти результаты при необходимости можно изменить или вовсе удалить. Для удобства справа от таблицы можно настроить фильтр: поставьте флажок рядом с нужным параметром, и в таблице будут показаны только записи с этим значением.

Также в этом окне можно сформировать итоговый протокол. Как и в случае стартового протокола, есть возможность выбрать период, за который формируется отчет и его шаблон. По умолчанию доступны два шаблона, которые находятся в папке с установленной программой и называются final_1.frx и final_2.frx. Их также можно редактировать с помощью дизайнера отчетов. Выбрав необходимые опции, нажмите кнопку «Сформировать протокол». Итоговый отчет будет показан в отдельном окне:

- Настройки программы.

При нажатии на кнопку «Настройки» (в окне выбора соревнования) появляется окно с несколькими вкладками:

На первой вкладке «Общие» обязательно проверьте такие параметры, как система хронометража и количество дорожек.

Для передачи данных на табло и приема информации о нажатии кнопок на контроллере необходимо правильно настроить COM-порт.

Порядок настройки COM-порта устройства:

- Отключите устройство от компьютера.

- В окне настроек на вкладке «Основные» откройте выпадающий список COM-порта и посмотрите доступные порты.

- Закройте окно настроек.

- Подключите устройство.

- Откройте окно настроек.

- В выпадающем списке COM-порта выберите порт, которого до этого не было (обычно внизу списка).

- Закройте окно настроек.

В будущем, если вставить устройство в другой USB-порт компьютера, настройку портов придется повторить.

На второй вкладке «Табло» устанавливаются параметры табло – наличие и длина верхней, центральных и нижней строк.

Если к ноутбуку с программой подключен контроллер БТ-40 или адаптер табло БТ-601, то при изменении значения яркости в окне настроек будет меняться яркость свечения светодиодов на табло.

Кнопки «Включить табло» и «Выключить табло» позволяют включать и отключать центральную и правую секции табло, которые выводят информацию о заплыве. Оставшаяся секция с информацией о дате, времени, температуре и влажности (в некоторых версиях) работает постоянно.

Кнопка «Тест табло» заполняет знакоместа на верхней, центральных и нижней строках определенным символом с целью проверки работы светодиодов.

В третьей вкладке с названием «Контроллер» вы можете изменять такие параметры, как:

- Время задержки терминала. Определяет время, в течение которого повторное нажатие на кнопку «Касание» или панель не фиксируется контроллером. Диапазон от 1 до 20 секунд.

- Разница кнопка/панель. Здесь задается максимальное значение времени, отсчет которого начинается с нажатия кнопки «Касание» и длится до касания панели. По окончании этого времени касание панели игнорируется. Диапазон от 0,1 до 2 секунд.

- Длительность звукового сигнала. Изменяется продолжительность звучания сирен на терминалах при старте и при нажатии кнопки «Касание». Диапазон от 0,1 до 2 секунд.

Чтобы зафиксировать произведенные изменения, необходимо нажать кнопку «Изменить».

Кнопка «Сканирование» выполняет ту же функцию, что и кнопка «Регистрация» на панели контроллера – заново определяет подключенные терминалы. При этом вся информация об именах и результатах пловцов стирается, секундомер сбрасывается.

Четвертая вкладка «Время и коррекция» позволяет изменять время, дату, а также корректировать показания датчиков температуры и влажности. Чтобы отправить данную информацию на табло, нажмите кнопку «Изменить». Передаваемые дата и время – те, которые установлены в системе, для их коррекции воспользуйтесь стандартными средствами Windows®. Длительность показа определяет, сколько секунд на табло выводится дата, а сколько – время. Если время вывода даты установить в 0 – будет выводиться только время, и наоборот. Диапазон коррекции показаний температуры воды, воздуха и влажности – от -9 до +9 (градусов Цельсия и процентов соответственно). Введенные вами значения коррекции складываются с показаниями соответствующих датчиков, результат выводится на табло.

Пятая вкладка «Принтер» посвящена настройкам термопринтера (для некоторых моделей табло). Здесь должен быть установлен флажок «Термопринтер». С помощью выпадающего списка можно указать способ подключения принтера:

- К контроллеру БТ-40 с помощью разъема DB-9 на его задней панели

- К компьютеру через адаптер интерфейса USB-COM

В последнем случае будут доступны такие настройки, как СОМ-порт термопринтера, возможность автоматически печатать результаты заплыва после нажатия кнопки «Стоп» и сколько раз повторить блок с результатами (по умолчанию будет выведен один раз). Установленный флажок «Печатать данные о касаниях» позволяет при каждом касании пловца выводить на термопринтер строку с номером дорожки и результатом касания.

Последняя вкладка «Другое» содержит дополнительные настройки программы:

- Таблица очков. Позволяет указать используемую таблицу для подсчета очков – образца 1994 года или официальную ФИНА (в случае выбора последней необходимо указать год, по которому рассчитывается базовое время).

- Показывать город. Если установить флажок, на табло в строке с фамилией и именем пловца будет показываться также город (обрезанный до указанной длины).

- Игнорировать лишние касания. Если установлен этот режим, то в контроллер при старте каждого заплыва передается лимит касаний для данной дистанции (например, для дистанции 100 метров лимит равен 2). Результаты касаний, превышающих этот лимит, будут проигнорированы.

- Справочники.

При нажатии кнопки «Справочники» в первом окне выбора соревнований появится следующее окно:

В этом окне в соответствующих вкладках можно просматривать и редактировать списки:

- Возрастных групп,

- Стилей,

- Разрядов,

- Городов,

- Названий команд (клубов),

- Тренеров,

- Данные спортсменов (Фамилия Имя, год рождения, город, разряд),

- Команд в эстафете.

При нажатии кнопки «Таблица разрядов» появится окно, в котором можно редактировать таблицы нормативов:

При нажатии кнопки «Таблица очков» появится окно, в котором можно редактировать таблицы очков:

Таблицу очков ФИНА для текущих года и дисциплины можно просмотреть и распечатать. Для этого нажмите кнопку «Таблица очков». Таблица будет показана в отдельном окне:

- Удаление программы управления табло.

Иногда возникает необходимость удалить или переустановить программу БТ-40. Это можно сделать следующими способами:

1.Через меню “Пуск” (Пуск → Программы → БТ-40 → Удалить).

2.Через меню “Установка/удаление программ” (Пуск → Панель управления → Удаление программы). В открывшемся списке выделите строку БТ-40 и нажмите кнопку «Удалить».

3.Запустить файл uninstall.exe в папке с программой.

В результате любого из этих действий появятся следующие окна:

Нажмите кнопку "Далее".

# Нажмите кнопку "Удалить".

Нажмите кнопку "Закрыть". Теперь программа удалена с вашего компьютера.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

ООО «Счетные системы»

153020, г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел.(4932) 311-268

тел./факс  311-264

Наш сайт в интернете:  www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@yandex.ru

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ