Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Демонстрационное табло для баскетбола, волейбола, гандбола и футзала позволяет отображать всю информацию, необходимую для проведения официальных матчей по указанным видам спорта, согласно требованиям соответствующей Федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло универсальное, пульт управления БТ-2р с 2-мя джойстиками или пульт управления БТ-20р (в зависимости от комплектации), два репитера, соединительные кабели.

В базовую комплектацию входит пульт БТ-20р.

По отдельному заказу поставляется: табло индикации стрелок владения мячом.

Табло содержит:

- 10 индикаторов цифр красного цвета размером 190*95мм,

- 3 индикатора цифр красного цвета размером 160*80мм,

- 6 индикаторов тайм-аута красного цвета,

- два индикатора владения мячом в виде стрелок желтого цвета,

- излучатель звука сирены с возможностью подключения дополнительного излучателя,

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло содержат: жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов, а пульт управления табло дополнительно имеет 32 клавиши.

Репитеры размером 380*530мм содержат два индикатора размером 150*300мм каждый.

Табло индикации стрелок владения мячом содержит индикаторы стрелок красного цвета размером 80*190мм (поставляется по отдельному заказу).

Табло работает от сети переменного тока 200…250В, потребляя мощность не более 150Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность не менее 20 Вт (с возможностью подключения дополнительного излучателя через усилитель мощности).

3. Функциональные возможности.

Конструкция табло соответствует требованиям федераций соответствующих видов спорта, в том числе Официальным правилам баскетбола с учетом всех изменений на момент производства табло.

Система обеспечивает следующие функции:

а) энергонезависимые часы реального времени,

б) ввод и индикацию счета до 199 с возможностью прибавления  1, 2 и 3 очков и обратной коррекцией,

в) ввод и коррекцию времени игры, прямой и обратный отсчет времени с дискретностью 1с (при обратном отсчете в последнюю минуту - 0.1 с), остановку и последующий пуск времени,

г) отсчет времени атаки,

д) индикацию номера тайма,

е) индикацию командных фолов от 0 до 5,

ж) индикацию использованных тайм-аутов с отсчетом времени тайм-аута и подачей звукового сигнала,

з) индикацию владения мячом,

и) подачу  звукового сигнала,

к) регулировку яркости табло.

4. Дополнительные возможности.

— К устройству могут быть подключены дополнительные репитеры, индикаторы личных фолов, настольное табло-«стрелка», поставляемые по отдельному заказу.

— В пульте управления предусмотрен выход интерфейса RS232, выдающий протокол матча на компьютер и принтер.

— Управлять функциями табло можно полностью с персонального компьютера, подключенного через адаптер интерфейса (поставляется отдельно по заказу).

5. Комплект поставки.

Табло БТ-2р/БТ-20р                1 шт.

Пульт БТ-2р/БТ-20р               1 шт.

гарнитура СТАРТ/СТОП (только

с пультом БТ-2р)                 2 шт.

Репитеры                         2 шт.

кабели управления                до 500 м

паспорт/инструкция               1 шт.

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Все кабели должны быть надежно закреплены на стене и других конструкциях!

Табло и репитеры должны включаться в сеть 220В и выключаться одновременно.

Инструкция по подключению.

Перед началом работы необходимо сначала соединить элементы системы сигнальным кабелем, затем включить в сеть 220В табло и репитеры (для чего рекомендуются три розетки на 220В, включаемые одновременно).

Табло и репитеры соединяются между собой унифицированным кабелем в любой конфигурации. Для этого на табло имеется три одинаковых разъема, на каждом из репитеров – по два, на пульте управления - один.

Типовая схема соединения частей табло представлена на рисунке:

В типовом варианте пульт и два репитера подключаются непосредственно к табло. Это используется в случае, когда табло расположено посередине зала, т.е. напротив поста с пультом управления, а «секундники» - по краям.

Однако, конфигурация подключения может быть иной (в случае, когда табло расположено сбоку зала, т.е. сбоку от поста с пультом управления и рядом с одним из «секундников», а другой «секундник» удален на другой конец зала):

Возможен вариант, когда табло не используется, т.е. к одному из репитеров можно подключить пульт управления и другой репитер:

В случае, когда «секундники» располагаются не на стене, а на мобильных баскетбольных стойках, предусмотрены специальные кабели-удлинители:

Это нужно, чтобы стойки можно было отключать при перемещении. Разумеется, эти кабели-удлинители применимы в любой конфигурации включения табло.

Типовая схема комплекса с соединением частей по радиоканалу представлена ниже:

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-2р/20р

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Преимущество новой модели табло в том, что все части системы (табло, пульт, репитеры) соединяются между собой универсальным кабелем (кроме кабеля пульта бегущей строки, который имеет метку), что дает возможность автономной работы отдельных частей системы (например, можно пользоваться только репитерами и пультом).

После включения в сеть 220В система производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы для проверки их исправности. При обрыве соединительного кабеля на табло отображаются мигающие стрелки.

Через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, звучит сигнал для проверки сирены, и на индикаторе пульта появляются начальные данные:

В начальный режим также можно выйти, нажав клавишу СБРОС.

Управление пультом БТ-2р

Основные режимы:

1. Изменение времени.

Нажатием клавиши ВРЕМЯ/ТАЙМЕР можно вызвать на индикатор и на табло текущее время (оно не теряется при отключении табло из сети) или основное время игры.

Чтобы добавить к основному нужное время, остановите отсчет и нажатием клавиши КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ войдите в режим коррекции основного времени и времени атаки. На дисплее вы увидите:

Цифровыми клавишами введите откорректированные значения; если вы не хотите менять отображаемые числа, то нажимайте клавишу ОТМЕНА до тех пор, пока не выйдете из режима КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ.

2. Пуск отсчета времени производится кнопкой на выносной гарнитуре (если гарнитура не подключена – клавишей ВВОД). Последовательными нажатиями этой кнопки управляют режимом СТАРТ/СТОП. Режим СТОП индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени.

При достижении таймером 00.00.0 отсчет прекращается, звучит финальная сирена.

На этой же гарнитуре имеется кнопка подачи дополнительного сигнала.

3. Нажатием клавиши ТАЙМ изменяется номер тайма.

4. Нажатием клавиш КОМАНДНЫЕ ФОЛЫ изменяют количество фолов для обеих команд с 0 до 5.

5. Нажатием клавиш ТАЙМ-АУТЫ изменяют показание индикаторов использованных обеими командами тайм-аутов с 0 до 3, при этом (только если установлен обратный отсчет) автоматически начинается отсчет времени тайм-аута с подачей сирены за 10 с до его окончания и при окончании; отсчет можно прервать нажатием клавиши ОТМЕНА.

6. Изменение счета производится нажатием клавиш счета 1, 2 или 3 в зависимости от числа очков. Уменьшение счета производится нажатием клавиши КОРРЕКЦИЯ.

7. Индикацией владения мячом управляют нажатием соответствующей из двух клавиш на пульте нужное число раз, при этом одновременное свечение двух стрелок блокируется.

8. Отсчетом времени атаки управляют со специальной гарнитуры, имеющей кнопки СТАРТ/СТОП и СБРОС (если гарнитура не подключена – соответственно клавиши ОТМЕНА и 1). Запуск отсчета времени атаки производится только при идущем отсчете основного времени, остановка времени атаки при остановке времени матча происходит автоматически. За 24 секунды до окончания игры табло времени атаки гаснут (при переходе мяча к другой команде) после нажатия кнопки СБРОС на гарнитуре или окончания времени владения.

9. Нажатием клавиши СИГНАЛ можно дать дополнительную сирену. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика. Такая же кнопка есть и на выносной гарнитуре.

Расширенный режим:

В этом режиме можно менять стандартные настройки из энергонезависимой памяти, т.е. настройки, загружаемые в табло и отображаемые при каждом включении питания:

- начальное значение основного времени (по умолчанию 10:00),

- направление отсчета (по умолчанию на уменьшение ),

- время атаки (по умолчанию 24 с),

- длительность и тон основного сигнала и сигнала окончания атаки,

- включение режима «14 секунд»,

- включение режима автоматического отсчета времени перерывов,

- яркость индикаторов табло,

- показания часов реального времени.

Для изменения параметров нажмите клавишу НАСТРОЙКА, затем ответьте на вопрос «Войти в настр.?» нажатием клавиши ВВОД. На экране появится:

Вводите новые значения клавишами цифр или перемещайте курсор по позициям клавишей ОТМЕНА. Направление отсчета времени игры (на уменьшение или на увеличение) можно менять клавишами стрелок.

После того, как вы ввели нужные значения и нажали клавишу ВВОД, появляется следующий экран:

В этом режиме вы должны установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (цифровыми кнопками – “0”…“8”) основного сигнала и нажать ВВОД (если вы не хотите ничего менять, нажмите клавишу ОТМЕНА), тогда появится следующий экран:

Здесь вам предложено аналогично установить параметры сигнала конца атаки. Установите его длительность и тональность и нажмите ВВОД (или нажмите клавишу ОТМЕНА) – и увидите следующий экран:

В этом пункте вы можете при помощи клавиш стрелок включить/выключить новый режим  управления временем атаки с учетом изменений 2010г. Нажмите ВВОД (или нажмите клавишу ОТМЕНА)- и появится приглашение установить режим отсчета перерывов:

Здесь вы можете при помощи клавиш стрелок установить ручной или авторежим отсчета времени перерывов и нажать ВВОД (или ОТМЕНА). Если выбран автоматический режим, то появится экран настройки длительности каждого перерыва в минутах:

Вводите цифровыми клавишами значения или для перехода на следующую позицию нажимайте клавишу ОТМЕНА – и вы войдете в режим регулировки яркости табло:

В ответ клавишами стрелок введите значение яркости табло от 01 до 15 единиц или нажимайте клавишу ВВОД, пока на экране не появится:

В ответ цифровыми клавишами введите новое время или нажимайте клавишу ОТМЕНА, пока на экране не появится вопрос «Сохранить?». Если вы хотите сохранить все сделанные изменения, то нажмите клавишу ВВОД; при отрицательном ответе нажмите клавишу ОТМЕНА.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

Управление пультом БТ-20р

Основные режимы:

1. Изменение времени.

Нажатием клавиши ВРЕМЯ/ТАЙМЕР можно вызвать на индикатор и на табло текущее время (оно не теряется при отключении табло из сети) или основное время игры.

Чтобы добавить к основному нужное время, остановите отсчет и нажатием клавиши КОРРЕКЦИЯ войдите в режим коррекции основного времени и времени атаки. На дисплее вы увидите:

Введите откорректированные значения следующим образом: клавишей ВВОД (СТАРТ/СТОП) перемещайте курсор по позициям вправо, нужную цифру изменяйте клавишами КОРРЕКЦИЯ (ПРАВЫЙ СЧЕТ +/-).

Если вы не хотите менять отображаемые числа, то нажимайте клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП) до тех пор, пока не выйдете из режима КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ.

2. Пуск отсчета времени производится кнопкой ВВОД (СТАРТ/СТОП). Последовательными нажатиями этой кнопки пускают и останавливают время. Режим СТОП индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени.

При достижении таймером 00.00.0 отсчет прекращается, звучит финальная сирена.

На клавиатуре пульта имеется кнопка подачи дополнительного сигнала СИГНАЛ.

3. Нажатием клавиши ТАЙМ изменяется номер тайма.

4. Нажатием клавиш РЕЖИМ+ФОЛЫ/ПАРТИИ (здесь и далее символ «+» обозначает одновременное нажатие 2-х клавиш) изменяют количество фолов для обеих команд с 0 до 5 в баскетболе (или счет по партиям в волейболе).

5. Нажатием клавиш РЕЖИМ+ТАЙМ-АУТЫ изменяют показание индикаторов использованных обеими командами тайм-аутов с 0 до 3, при этом (только если установлен обратный отсчет) автоматически начинается отсчет времени тайм-аута с подачей сирены за 10 с до его окончания и при окончании; отсчет можно прервать нажатием клавиши ОТМЕНА (НАСТРОЙКА).

6. Изменение счета производится нажатием клавиш СЧЕТ +/-.

7. Индикацией владения мячом управляют нажатием клавиш стрелок, при этом одновременное свечение двух стрелок блокируется.

8. Отсчетом времени атаки управляют специальными кнопками пульта АТАКА СТАРТ/СТОП и АТАКА СБРОС. Запуск отсчета времени атаки производится только при идущем отсчете основного времени, остановка времени атаки при остановке времени матча происходит автоматически. За 24 секунды до окончания игры табло времени атаки гаснут (при переходе мяча к другой команде) после нажатия кнопки АТАКА СБРОС на гарнитуре или окончания времени владения.

9. Нажатием клавиши СИГНАЛ можно дать дополнительную сирену. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика.

Расширенный режим:

В этом режиме можно менять стандартные настройки из энергонезависимой памяти, т.е. настройки, загружаемые в табло и отображаемые при каждом включении питания:

- начальное значение основного времени (по умолчанию 10:00),

- направление отсчета (по умолчанию на уменьшение ),

- время атаки (по умолчанию 24 с),

- длительность и тон основного сигнала и сигнала окончания атаки,

- включение режима «14 секунд»,

- яркость индикаторов табло,

- показания часов реального времени.

Для изменения параметров нажмите клавиши РЕЖИМ+ОТМЕНА(НАСТРОЙКА), затем ответьте на вопрос «Войти в настр.?» нажатием клавиши ВВОД. На экране появится:

Вводите откорректированные значения следующим образом: клавишей ВВОД (СТАРТ/СТОП) перемещайте курсор по позициям вправо, нужную цифру изменяйте клавишами КОРРЕКЦИЯ (ПРАВЫЙ СЧЕТ +/-). Направление отсчета времени игры (на уменьшение или на увеличение) можно менять клавишами стрелок.

Если вы не хотите менять отображаемые числа, то нажимайте клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП) до тех пор, пока не выйдете из режима КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ.

После того, как вы ввели нужные значения и нажали клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП), появляется следующий экран:

В этом режиме вы можете установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (клавишами КОРРЕКЦИЯ (ПРАВЫЙ СЧЕТ +/-)) основного сигнала. Если вы не хотите ничего менять, нажмите клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП), и появится следующий экран:

Здесь вам предложено аналогично установить параметры сигнала конца атаки. Установите его длительность и тональность или нажмите клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП) – и увидите следующий экран:

В этом пункте вы можете кнопками стрелок включить/выключить новый режим  управления временем атаки с учетом изменений 2010г.

Для перехода в следующий пункт нажмите ВВОД. Появится приглашение изменить яркость табло:

В ответ клавишами стрелок введите значение яркости табло от 01 до 15 единиц или нажимайте клавишу ВВОД, пока на экране не появится:

В ответ с помощью клавиши ВВОД (СТАРТ/СТОП) перемещайте курсор по позициям вправо, нужную цифру изменяйте клавишами КОРРЕКЦИЯ (ПРАВЫЙ СЧЕТ +/-). Если вы не хотите менять отображаемые числа, то нажимайте клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП) до тех пор, пока не появится вопрос «Сохранить?». Если вы хотите сохранить все сделанные изменения, то нажмите клавишу ВВОД (СТАРТ/СТОП); при отрицательном ответе нажмите клавишу ОТМЕНА (НАСТРОЙКА).

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

Замена батарейки в пульте управления основным табло:

Для сохранения рабочих параметров во внутренней памяти пульта в нем предусмотрена батарейка типа CR-2032 (литиевая), такая же, что применяется в часах, компьютерах и других устройствах.

Внимание! При севшей батарейке возможны нереальные значения параметров настройки и, следовательно, некорректная работа табло. В этом случае нужно заменить батарейку и настроить все параметры заново, воспользовавшись режимом НАСТРОЙКА.

Для замены батарейки откройте нижнюю крышку пульта, отвернув 6 винтов-саморезов, затем отверните печатную плату (крепится 5-ю винтами-саморезами). Аккуратно перевернув плату стороной деталей вверх, найдите на ней круглый держатель с установленной в него батарейкой, подденьте ее ногтем и выньте из держателя. Новую батарейку CR-2032 ставьте с соблюдением полярности!

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

8-910-983-68-05

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru