Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1. Общие сведения об изделии.

Демонстрационное табло для баскетбола, волейбола, гандбола и футзала позволяет отображать всю информацию, необходимую для проведения официальных матчей по указанным видам спорта, согласно требованиям соответствующей Федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт управления табло, пульт и клавиатура управления бегущей строкой, два репитера, два джойстика, соединительные кабели (или модуль радиоканала).

В базовую комплектацию входит пульт БТ-20р

Табло содержит:

- 10 индикаторов цифр красного цвета размером 190*95мм,

- 3 индикатора цифр красного цвета размером 160*80мм,

- 6 индикаторов тайм-аута красного цвета,

- два индикатора владения мячом в виде стрелок желтого цвета,

- излучатель звука сирены с возможностью подключения дополнительного излучателя,

- 8-разрядную бегущую строку размером в 16 символов (10-разрядную бегущую строку размером в 14 символов у БТ-50) для вывода длинных сообщений с возможностью отображения названий команд.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло и пульт управления бегущей строкой содержат: жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов, а пульт управления табло дополнительно имеет 32 клавиши.

Репитеры размером 380*530мм содержат два индикатора размером 150*290мм каждый.

Табло индикации стрелок владения мячом содержит индикаторы стрелок красного цвета размером 80*190мм (поставляется по отдельному заказу).

Табло работает от сети переменного тока 200…250В, потребляя мощность не более 150Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность 40 Вт (с возможностью подключения дополнительного излучателя через усилитель мощности).

3. Функциональные возможности.

Конструкция табло соответствует требованиям федераций соответствующих видов спорта, в том числе Официальным правилам баскетбола с учетом всех изменений на момент выпуска табло.

Система обеспечивает следующие функции:

а) энергонезависимые часы реального времени,

б) ввод и индикацию счета до 199 с возможностью прибавления  1, 2 и 3 очков и обратной коррекцией,

в) ввод и коррекцию времени игры, прямой и обратный отсчет времени с дискретностью 1с (при обратном отсчете в последнюю минуту - 0.1 с), остановку и последующий пуск времени,

г) отсчет времени атаки,

д) индикацию номера тайма,

е) индикацию командных фолов от 0 до 5,

ж) индикацию использованных тайм-аутов с отсчетом времени тайм-аута и подачей звукового сигнала,

з) индикацию владения мячом,

и) подачу  звукового сигнала,

к) вывод длинных сообщений в режиме бегущей строки, в том числе названий команд, с регулируемой скоростью,

л) регулировку яркости табло.

4. Дополнительные возможности.

1. К устройству могут быть подключены дополнительные репитеры, индикаторы личных фолов, настольное табло-«стрелка», поставляемые по отдельному заказу.

2. В пульте управления может быть предусмотрен выход интерфейса RS232, выдающий протокол матча на компьютер и принтер.

3. Управлять функциями табло можно полностью с персонального компьютера, подключенного через адаптер интерфейса (поставляется отдельно по заказу).

4. Табло БТ-5р(БТ-50р) может использоваться в комплексе с табло БТ-30р (БТ-3р), которые закрепляются справа и слева от него. Табло в таком виде полностью соответствует требованиям, предъявляемым для соревнований уровня «Суперлига Б».

5. Табло БТ-30-5 (БТ-3-5)(вариант табло личных фолов/очков только для 5-ти находящихся на площадке игроков) могут крепиться непосредственно к табло БТ-7М. В этом случае общая ширина табло составляет 3,5 метра.

6. Табло может поставляться с прикрепленными к нему справа и слева корпусными  модулями шириной по 0.5 метра (общая ширина табло составляет 3,5 метра), на которые можно укреплять таблички с фамилиями игроков, а также рекламные плакаты размером 0.5х1.56 метра (таблички и плакаты  в комплект не входят).

7. Табло может управляться не по соединительному кабелю, а по радиоканалу.

Все вышеперечисленное оборудование поставляется по предварительному заказу и оплачивается отдельно.

5. Комплект поставки.

Табло БТ-5р/БТ-50р               1 шт.

Пульт БТ-2Р/БТ-20р               1 шт.

Пульт БСТ-7Р                     1 шт.

Модуль радиосвязи*               1 шт.

Репитеры                         2 шт.

гарнитура СТАРТ/СТОП             2 шт.

кабели управления                до 300 м

паспорт/инструкция               1 шт.

* дополнительное оборудование, поставляется по отдельному заказу

Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Все кабели должны быть надежно закреплены на стене и других конструкциях!

Табло и репитеры должны включаться в сеть 220В и выключаться одновременно.

Инструкция по подключению.

Единый информационный комплекс, состоящий из табло, пультов управления и репитеров, может быть организован 2-мя способами: соединением частей по радиоканалу и соединением частей по проводам.

Перед началом работы необходимо сначала соединить элементы системы сигнальным кабелем (в случае управления табло по кабелю), затем включить в сеть 220В табло и репитеры (для чего рекомендуются три розетки на 220В, включаемые одновременно).

В случае управления табло по кабелю части системы соединяются между собой унифицированным кабелем в любой конфигурации. Для этого на табло имеется три одинаковых разъема, на каждом из репитеров – по два, на пульте управления - один.

Обратите внимание, что пульт управления бегущей строкой подключается к табло через основной пульт управления табло. Пульт строки можно подключить и непосредственно к табло, но при этом основной пульт нужно отключить.

Типовая схема соединения частей табло представлена на рисунке:

В типовом варианте пульт и два репитера подключаются непосредственно к табло. Это используется в случае, когда табло расположено посередине зала, т.е. напротив поста с пультом управления, а «секундники» - по краям.

Однако, конфигурация подключения может быть иной (в случае, когда табло расположено сбоку зала, т.е. сбоку от поста с пультом управления и рядом с одним из «секундников», а другой «секундник» удален на другой конец зала):

Возможен вариант, когда табло не используется, т.е. к одному из репитеров можно подключить пульт управления и другой репитер:

В случае, когда «секундники» располагаются не на стене, а на мобильных баскетбольных стойках, предусмотрены специальные кабели-удлинители:

Это нужно, чтобы стойки можно было отключать при перемещении. Разумеется, эти кабели-удлинители применимы в любой конфигурации включения табло.

Типовая схема комплекса с соединением частей по радиоканалу представлена ниже:

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-5р/БТ-50р

Серийный № ________________

Дата приемки в эксплуатацию  _____________

Представитель производителя ______________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Преимущество новой модели табло в том, что все части системы (табло, пульт, репитеры) соединяются между собой универсальным кабелем (кроме кабеля пульта бегущей строки, который имеет метку), что дает возможность автономной работы отдельных частей системы (например, можно пользоваться только репитерами и пультом).

После включения в сеть 220В система производит самодиагностику: на табло вспыхивают все индикаторы для проверки их исправности. При обрыве соединительного кабеля на табло отображаются мигающие стрелки.

Через несколько секунд, требуемых для загрузки системы, звучит сигнал для проверки сирены, и на индикаторе пульта появляются начальные данные:

В начальный режим также можно выйти, нажав клавишу СБРОС.

Основные режимы:

1. Изменение времени.

Нажатием клавиши ВРЕМЯ/ТАЙМЕР можно вызвать на индикатор и на табло текущее время (оно не теряется при отключении табло из сети) или основное время игры.

Чтобы добавить к основному нужное время, остановите отсчет и нажатием клавиши КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ войдите в режим коррекции основного времени и времени атаки. На дисплее вы увидите:

Цифровыми клавишами введите откорректированные значения; если вы не хотите менять отображаемые числа, то нажимайте клавишу ОТМЕНА до тех пор, пока не выйдете из режима КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ.

2. Пуск отсчета времени производится кнопкой на выносной гарнитуре. Последовательными нажатиями этой кнопки управляют режимом СТАРТ/СТОП. Режим СТОП индицируется на пульте символом  рядом с показаниями времени.

При достижении таймером 00.00.0 отсчет прекращается, звучит финальная сирена.

На этой же гарнитуре имеется кнопка подачи дополнительного сигнала.

3. Нажатием клавиши ТАЙМ изменяется номер тайма.

4. Нажатием клавиш КОМАНДНЫЕ ФОЛЫ изменяют количество фолов для обеих команд с 0 до 5.

5. Нажатием клавиш ТАЙМ-АУТЫ изменяют показание индикаторов использованных обеими командами тайм-аутов с 0 до 3, при этом (только если установлен обратный отсчет) автоматически начинается отсчет времени тайм-аута с подачей сирены за 10 с до его окончания и при окончании; отсчет можно прервать нажатием клавиши ОТМЕНА.

6. Изменение  счета производится нажатием клавиш счета 1, 2 или 3 в зависимости от числа очков. Уменьшение счета производится нажатием клавиши КОРРЕКЦИЯ.

7. Индикацией владения мячом управляют нажатием соответствующей из двух клавиш на пульте нужное число раз, при этом одновременное свечение двух стрелок блокируется.

8. Отсчетом времени атаки управляют  со специальной гарнитуры, имеющей кнопки СТАРТ/СТОП и СБРОС. Запуск отсчета времени атаки производится только при идущем отсчете основного времени, остановка времени атаки при остановке времени матча происходит автоматически. За 24 секунды до окончания игры табло времени атаки гаснут (при переходе мяча к другой команде) после нажатия кнопки СБРОС на гарнитуре или окончания времени владения.

Начиная с 2010 г. в Правилах баскетбола введен новый режим управления временем атаки. В табло его можно включить/выключить в режиме настройки (см. ниже). Если новый режим включен, то при остановленном времени игры и  остатке времени атаки менее 14 с кнопка СТАРТ/СТОП на гарнитуре времени атаки устанавливает время, отображаемое на репитерах, в значение 14 с.

9. Нажатием клавиши СИГНАЛ можно дать дополнительную сирену. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика. Такая же кнопка есть и на выносной гарнитуре.

Расширенный режим:

В этом режиме можно менять стандартные настройки из энергонезависимой памяти, т.е. настройки, загружаемые в табло и отображаемые при каждом включении питания:

- начальное значение основного времени (по умолчанию 10:00),

- направление отсчета (по умолчанию на уменьшение ),

- время атаки (по умолчанию 24 с),

- длительность и тон основного сигнала и сигнала окончания атаки,

- показания часов реального времени.

Для изменения параметров нажмите клавишу НАСТРОЙКА, затем ответьте на вопрос ENTER SETUP? (Войти в режим настройки?) нажатием клавиши ВВОД. На экране появится:

Вводите новые значения клавишами цифр или перемещайте курсор по позициям клавишей ОТМЕНА. Направление отсчета времени игры (на уменьшение или на увеличение) можно менять клавишами стрелок.

После того, как вы ввели нужные значения и нажали клавишу ВВОД, появляется следующий экран:

В этом режиме вы должны установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (цифровыми кнопками – “0”…“8”) основного сигнала. Если вы не хотите ничего менять, нажмите клавишу ОТМЕНА, и появится следующий экран:

Здесь вам предложено аналогично установить параметры сигнала конца атаки. Установите его длительность и тональность или нажмите клавишу ОТМЕНА – и увидите следующий экран:

В этом пункте вы можете при помощи клавиши ОТМЕНА включить/выключить (ON/OFF) новый режим  управления временем атаки с учетом изменений 2010г.

Для перехода в следующий пункт нажмите ВВОД. Появится приглашение изменить яркость табло:

В ответ клавишами стрелок введите значение яркости табло от 01 до 15 единиц или нажимайте клавишу ВВОД, пока на экране не появится:

В ответ цифровыми клавишами введите новое время или нажимайте клавишу ОТМЕНА, пока на экране не появится вопрос SAVE CHANGES? (Сохранить изменения?). Если вы хотите сохранить все сделанные изменения, то нажмите клавишу ВВОД; при отрицательном ответе нажмите клавишу ОТМЕНА.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

Для сохранения этих параметров во внутренней памяти пульта в нем предусмотрена батарейка типа CR-2032 (литиевая), такая же, что применяется в часах, компьютерах и других устройствах.

Внимание! При севшей батарейке возможны нереальные значения параметров настройки и, следовательно, некорректная работа табло. В этом случае нужно заменить батарейку и настроить все параметры заново, воспользовавшись режимом НАСТРОЙКА.

Для замены батарейки откройте нижнюю крышку пульта, отвернув 6 винтов-саморезов, затем отверните печатную плату (крепится 5-ю винтами-саморезами). Аккуратно перевернув плату стороной деталей вверх, найдите на ней круглый держатель с установленной в него батарейкой, подденьте ее ногтем и выньте из держателя. Новую батарейку CR-2032 ставьте с соблюдением полярности!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

Включить табло в сеть, при этом на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями кратковременно высветится надпись:

SC-SYSTEMS VER Х.Х

а на строке табло:

<SC-SYSTEMS>,

после чего строка на табло погаснет, а на пульте появится сообщение:

---- I`m ready ----,

что говорит о готовности системы к работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

КЛАВИШ

NUM LOCK - ввод названий команд,

CTRL – ввод стандартных текстовых сообщений,

F1…F8 – номера сообщений,

TAB – редактирование бегущей строки,

F9 - передача сообщений на табло,

F10 - старт/стоп,

F11 – вход в режим настройки,

ALT - переключение русского и латинского шрифтов,

ENTER, SHIFT, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

ВВОД НАЗВАНИЙ КОМАНД

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение длиной в 19 символов. Для того, чтобы вывести на табло названия команд, проведите следующие операции:

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 19 символов. На 20-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на бегущей строке, а на дисплее БСТ-7у вновь высветится:

---- I`m ready ----.

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ

СООБЩЕНИЯМИ

Система БСТ-7у позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

Вывод стандартных сообщений

на верхнюю строку табло

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее БСТ-7у высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация (названия команд или сообщение), и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на БСТ-7у:

---- I`m ready ----.

ВЫВОД СООБЩЕНИЙ В БЕГУЩУЮ

СТРОКУ

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки длиной до 2000 знаков, останавливать строку в любом месте, а также  гасить строку.

Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее БСТ-7у появится:

“run line” mode

а в нижней - курсор для набора сообщений.

Последовательно наберите текстовые сообщения и нажмите ENTER - на дисплее появится стрелка в конце сообщений. Не забудьте перед символом ENTER добавить несколько пробелов, чтобы при прокрутке сообщения в режиме бесконечной бегущей строки начало его несколько отстояло от «хвоста».

Нажмите F9, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

и c небольшой задержкой сообщения появятся на бегущей строке в режиме бесконечного просмотра.

Выйдите из режима клавишей ESC.

ОСТАНОВКА И ГАШЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша F10 используется для последовательной остановки бегущей строки в любом месте и последующего пуска.

Клавиша  F11  используется для  включения/выключения бегущей строки.

Операции останова и гашения строки производятся только после выхода из режима набора информации, т.е. когда на дисплее БСТ-7у индицируется:

--- I`m ready ---.

НАСТРОЙКА БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша  F11  используется для  входа в режим настройки.

После нажатия этой клавиши на дисплее пульта появится : ”Enter SETUP? ” («Войти в режим настройки?»). Для подтверждения нажмите клавишу Enter, для отмены – клавишу Esc.

После входа в режим настройки появляется следующая надпись : ”NAME lenght: ” («Длина бегущей строки:»). Вам предлагается клавишами стрелок влево/вправо изменить длину бегущей строки. Она определяется конструктивными параметрами вашей конкретной модели табло и не может быть произвольно изменена во избежание некорректной работы бегущей строки. Нажмите клавишу Enter.

После этого на дисплее пульта появится : ”SET speed ” («Установка скорости бегущей строки»). Вам предлагается клавишами стрелок влево/вправо изменить значение скорости от 01 до 15 единиц. После выбора нужного значения нажмите клавишу Enter.

Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в бегущую строку при каждом включении питания.

Управление табло индикации стрелок владения мячом:

Табло индикации стрелок поставляется по отдельному заказу.

Табло индикации стрелок содержит переключатель режимов:

- верхнее положение переключателя означает работу табло индикации стрелок от основного табло с управлением от пульта основного табло;

- среднее положение переключателя означает работу табло индикации стрелок в автономном режиме от кнопок на задней панели. Нажатие соответствующей кнопки зажигает/гасит соответствующую стрелку и светодиодный индикатор рядом с кнопкой;

- нижнее положение переключателя аналогично верхнему положению, но при этом правая и левая стрелки меняются местами.

Если табло индикации стрелок работает не в автономном режиме, то его необходимо подключить прилагаемым кабелем к любому свободному разъему на основном табло, на пульте основного табло или на «секунднике». Например, к табло индикации стрелок можно подключить кабель, шедший ранее к пульту основного табло, а этот пульт подключить к табло индикации стрелок прилагаемым шнуром.

Внимание! После переключения режима, для того, чтобы изменение режима вступило в силу, необходимо сбросить табло индикации стрелок, вынув вилку питания из сети.

Внимание! В режимах работы от основного табло стрелки на табло индикации стрелок будут мигать, если кабель не подключен.

Внимание! Табло индикации стрелок не работает с табло БТ-2А.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой, д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

8-910-983-68-05

Наши сайты:        www.sc-sys.ru

www.sc-systems.tpi.ru

E-mail:  bagaeva7@rambler.ru