Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы. Тем самым вы пополнили ряды проницательных людей.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

1.Общие сведения об изделии.

Универсальное демонстрационное табло для тяжелой атлетики позволяет отображать всю информацию, необходимую для проведения официальных турниров по требованиям федерации.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят: табло, пульт управления табло, пульт и клавиатура управления бегущей строкой, три джойстика для рефери, соединительные кабели.

Табло содержит:

7 индикатора цифр красного цвета размером 250*130мм,

4 индикатора цифр красного цвета размером 210*110мм,

8 индикаторов решения судей красного и белого цвета,

излучатель звука сирены,

10-разрядную бегущую строку размером в 14 символов для вывода длинных сообщений с возможностью отображения названий команд.

Все индикаторы выполнены на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Пульт управления табло и пульт управления бегущей строкой содержат: жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации всех режимов, а пульт управления табло дополнительно имеет 24 клавиши.

Табло работает от сети переменного тока 200…250В, потребляя мощность не более 150Вт, в закрытом помещении при температуре +10…+35ºС  и относительной влажности не более 80%.

Табло предназначено для использования в закрытом помещении при температуре +10…+35С и относительной влажности не более 80%.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Сирена имеет мощность не менее 20 Вт.

3. Функциональные возможности.

Система обеспечивает следующие функции:

а) ввод и индикация времени игры и его обратный отсчет с дискретностью 1с, остановка и последующий пуск времени,

б) индикация решений судей и жюри в 3-х режимах с подачей или без подачи звукового сигнала,

в) ввод и индикация веса,

г) ввод и индикация числа подходов,

д) ввод и индикация весовой категории

е) подача звукового сигнала с регулируемой высотой и длительностью,

ж) вывод длинных сообщений в режиме бегущей строки, в том числе названий команд.

Настройки табло и значения параметров хранятся в энергонезависимой памяти и загружаются в табло и отображаются при каждом включении питания.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-781                1 шт.

Пульт БТ-78                 1 шт.

Пульт БСТ-7                 1 шт.

Клавиатура                  1 шт.

Гарнитура для 3-х судей     1 шт.

Кабель управления           1 шт.

Кабель сетевой              1 шт.

Паспорт/инструкция          1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-781

серийный № _____

дата приемки в эксплуатацию _________

Представитель производителя _________

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Порядок включения табло:

- Соедините при помощи кабеля управления табло и пульт.

- Вставьте сетевой шнур в сетевое гнездо.

- Включите табло в сеть.

- На табло на несколько секунд во время загрузки системы засвечиваются все сегменты и звучит сирена. Это необходимо для проверки функций табло.

- На индикаторе пульта появится приветственная надпись, а затем на табло и на дисплее пульта высветятся предварительно запомненные в энергонезависимой памяти пульта начальные данные.

Внимание! Если на табло вместо данных появились мигающие черточки, это означает, что кабель управления не подключен.

Табло имеет два основных режима – рабочий режим и режим настройки. После включения в сеть табло и пульт входят в рабочий режим, на них появляется информация из энергонезависимой памяти, а на индикаторе пульта отображается:

1. Рабочий режим.

Время.

Таймер ведет обратный отсчет времени, пущенное время индицируется на пульте символом <<  рядом с показаниями времени, а режим остановленного времени -  символом !. При обнулении таймера отсчет останавливается и звучит сирена. Управление таймером производится клавишей СТАРТ/СТОП ВРЕМЕНИ - последовательным нажатием время останавливается и пускается снова. Кроме того, клавишей СБРОС/УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ значение таймера можно сбросить или установить в начальное значение.

Подход.

Индикация подходов производится по кольцу нажатием клавиши ПОДХОД.

Установка веса.

Для управления выводом веса нажмите клавишу ВЕС и цифровыми клавишами введите значение веса. Введенное значение отобразится на табло и будет запомнено в энергонезависимой памяти.

Установка весовой категории.

Для управления выводом веса нажмите клавишу ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ и цифровыми клавишами введите значение весовой категории. Введенное значение отобразится на табло и будет запомнено в энергонезависимой памяти.

Решения судей и жюри.

Решения судей отображаются на табло только после того, как все трое судей приняли решение путем нажатия на кнопку (за исключением режима 3, см. ниже).

Только после принятия решения всеми 3-мя судьями жюри может принимать и отображать свое решение.

Засчитанная попытка отображается на табло белым светом, на пульте - знаком .

Незасчитанная попытка отображается на табло красным светом, на индикаторе пульта – знаком .

Звуковой сигнал после решения рефери подается одним из 3-х способов в зависимости от выбранного в процессе настройки режима.

В режиме 1 сигнал подается только после принятия решения всеми 3-мя судьями.

В режиме 2, в отличие от режима 1, сигнал не подается в случае, если любые два рефери приняли положительное решение.

В режиме 3 сигнал подается сразу после того, как любые два рефери приняли одинаковое решение. Это решение сразу отображается на табло, не дожидаясь решения третьего судьи.

Сброс данных на табло.

При сбросе данных таймер устанавливается в начальное значение, запомненное в энергонезависимой памяти. Решения судей и жюри сбрасываются.

Для того, чтобы сбросить данные на табло, при остановленном основном времени нажмите клавишу СБРОС и на появившийся вопрос «Сбросить данные?» ответьте нажатием клавиши ВВОД.

Звуковой сигнал.

При необходимости подать звуковой сигнал вручную нажмите клавишу СИГНАЛ. Звучание сирены индицируется на пульте символом колокольчика.

2. Режим настройки.

Настройки табло и значения параметров хранятся в энергонезависимой памяти и отображаются на табло при каждом включении питания.

Для изменения параметров нажмите клавишу НАСТРОЙКА, затем ответьте на вопрос «Режим настройки?» нажатием клавиши ВВОД.

1.На дисплее появится:

Введите новое значение основного времени клавишами цифр или просто переместите курсор по позициям нажатием клавиши ВВОД. Когда курсор установится в позицию «Режим» - измените при необходимости номер режима клавишами стрелок и нажмите ВВОД. Значения запоминаются в энергонезависимой памяти.

(Подробнее о различии режимов см. выше пункт “Решения судей и жюри”.)

2.После этого появляется следующий экран:

В этом режиме вы должны установить длительность в секундах (кнопками стрелок – больше, меньше) и тональность (цифровыми кнопками – “0”…“8”) основного сигнала. Если вы не хотите ничего менять, просто нажмите клавишу ВВОД, и появится следующий экран:

В ответ клавишами стрелок введите значение яркости табло от 01 до 15 единиц или нажимайте клавишу ВВОД.

Система сохранит введенные параметры и выйдет из режима настройки. Все изменения параметров вступят в силу и будут автоматически загружаться в табло при каждом включении питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

Включить табло в сеть, при этом на дисплее пульта управления текстовыми сообщениями кратковременно высветится надпись:

SC-SYSTEMS VER Х.Х

а на строке табло:

<SC-SYSTEMS>,

после чего строка на табло погаснет, а на пульте появится сообщение:

---- I`m ready ----,

что говорит о готовности системы к работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

КЛАВИШ

NUM LOCK - ввод названий команд,

CTRL – ввод стандартных текстовых сообщений,

F1…F8 – номера сообщений,

TAB – редактирование бегущей строки,

F9 - передача сообщений на табло,

F10 - старт/стоп,

F11 – включение/выключение строки,

ALT - переключение русского и латинского шрифтов,

ENTER, SHIFT, ESC – соответствуют стандартным для IBM-клавиатуры функциям.

ВВОД НАЗВАНИЙ КОМАНД

Система позволяет выводить на строку табло статическое сообщение длиной в 16 символов. Для того, чтобы вывести на табло названия команд, проведите следующие операции:

1.Нажмите клавишу NumLock, при этом на дисплее появится символ: “░”, обозначающий начало сообщения.

2.Наберите названия команд русскими или латинскими буквами и цифрами общей длиной 16 символов. На 17-й позиции на дисплее стоит такой же знак “░”, ограничивающий длину сообщения, поэтому, если суммарная длина названий команд больше, то их нужно сократить, а если короче, то разнести названия вправо и влево до ограничений, введя между словами нужное количество пробелов.

3.Нажмите клавишу ENTER, при этом набранное сообщение через мгновение появится на бегущей строке, а на дисплее БСТ-7у вновь высветится:

---- I`m ready ----.

РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ

СООБЩЕНИЯМИ

Система БСТ-7у позволяет в любой  момент времени выдавать на строку табло стандартные текстовые сообщения длиной до 128 символов, предварительно заложенные в память устройства. В памяти можно разместить до 8-ми сообщений, обозначенных как “F1”…“F8” и предварительно набранных в соответствующие ячейки памяти с клавиатуры.

Предварительная запись сообщений

1. Удерживая клавишу CTRL, нажмите F1 (или F2…F8), при  этом на дисплее высветится:

░_

“Message” mode

2. Наберите текстовое сообщение длиной до 128 символов( до ограничения) и нажмите ENTER, после чего выйдите из режима записи, нажав ESC, на дисплее вновь появится:

---- I`m ready ----.

Вводить конец сообщения клавишей ENTER обязательно, иначе будет выдано предупреждение о бесконечном тексте Text no end!

Вывод стандартных сообщений

на БЕГУЩУЮ строку

Нажмите F1…F8 (в зависимости от того, какое сообщение нужно вывести на табло), при этом на дисплее БСТ-7у высветится текст нужного сообщения.

Нажмите ENTER, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

а на строке табло исчезнет предыдущая информация (названия команд или сообщение), и в режиме бегущей строки один раз появится выбранное вами стандартное сообщение, после чего снова появятся названия команд, а на БСТ-7у:

---- I`m ready ----.

ВЫВОД СООБЩЕНИЙ НА БЕГУЩУЮ

СТРОКУ

Система позволяет выводить в строку табло в режиме бесконечной бегущей строки длиной до 2000 знаков, останавливать строку в любом месте, а также  гасить строку.

Для перехода в режим строки нажмите TAB, при этом в верхней строке на дисплее БСТ-7у появится:

“run line” mode

а в нижней - курсор для набора сообщений.

Последовательно наберите текстовые сообщения и нажмите ENTER - на дисплее появится стрелка в конце сообщений. Не забудьте перед символом ENTER добавить несколько пробелов, чтобы при прокрутке сообщения в режиме бесконечной бегущей строки начало его несколько отстояло от «хвоста».

Нажмите F9, при этом на дисплее кратковременно высветится:

SEND…,

и c небольшой задержкой сообщения появятся на бегущей строке в режиме бесконечного просмотра.

Выйдите из режима клавишей ESC.

ОСТАНОВКА И ГАШЕНИЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ

Клавиша F10 используется для последовательной остановки бегущей строки в любом месте и последующего пуска.

Клавиша  F11  используется для  включения/выключения бегущей строки.

Операции останова и гашения строки производятся только после выхода из режима набора информации, т.е. когда на дисплее БСТ-7у индицируется:

--- I`m ready ---.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020 г.Иваново, ул.Окуловой,д.68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@rambler.ru